## Slide 1: Инженерно-технические методы защиты информации
Физическая защита в серверной. Защита от утечки информации

## Slide 2: Экранирование
Один из способов защити канала связи от утечки информации – экранирование линий связи.
Экранирование – это локализация электромагнитной энергии в пределах определенного пространства путем преграждения ее распространения.
На объекте необходимо формировать «правильную» электромагнитную обстановку не только для защиты информации, но и для обеспечения экологической безопасности.
Экранирование электромагнитных волн является одним из самых действенных средств защиты объекта от утечки информации по линиям связи и основой экологической безопасности.

## Slide 3
Необходимо устранять или ослаблять до допустимых значений паразитные связи путем следующих мероприятий:
размещение вероятных источников и приемников наводок на максимально допустимом расстоянии друг от друга;
сведение к минимуму общих сопротивлений;
уменьшение сечения габаритов токонесущих элементов, обеспечивающих минимум паразитной связи;
изъятие посторонних проводов, проходящих через несколько узлов или блоков, которые могут связать элементы, расположенные на удаленном расстоянии друг от друга.

## Slide 4
Для организации защищенной линии связи также необходимо использовать развязывающие фильтры.
Развязывающий фильтр – это устройство, ограничивающее распространение помехи по проводам, являющимся общими для источника и приемника наводки.
Применение качественных экранов позволяет решить многие задачи, в которые входит защита информации в помещениях и технических каналах, электромагнитную совместимость оборудования и приборов при совместном использовании, защиту персонала от повышенного уровня электромагнитных полей и обеспечение безопасной экологической обстановки.

## Slide 5: Экранированный кабель

## Slide 6: UTP и FTP
UTP
экранированный FTP

## Slide 7: Сетевой фильтр подавления электромагнитных помех

## Slide 8: Сетевой фильтр удлинитель

## Slide 9: Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
У ВОЛС также присутствуют недостатки –возможность утечки информации за счет побочного электромагнитного излучения и наводок как в оптическом, так и в радиочастотном диапазонах.
Отличительная особенность ВОЛС – луч, передающий информацию, не выходит за границы волновода, поэтому излучение наружу практически не просачивается.
Чтобы изъять информацию из волновода, необходимо «внедриться» в сам волновод, т.е. необходимо непосредственное физическое подключение.
Но стоит помнить, что серверы, коммутаторы и т.д. являются излучателями «информации».

## Slide 10
Для предотвращения подключения злоумышленников, имеющим специальную технику, используются внутренние силовые металлические конструкции оптоволоконных кабелей в качестве сигнальных проводов. Нельзя подключиться к волноводу оптического кабеля без нарушения целостности силовых конструкций. При нарушение целостности металлических конструкций происходит срабатывание сигнализации.

## Slide 11: Оптоволоконный кабель в разрезе

## Slide 12: Оптоволоконный кабель с медными токоведущими жилами

## Slide 13: Оптоволоконный кабель

## Slide 14: Телефонные линии связи
Телефонные линии используются:
для прослушивания телефонных разговоров;
для прослушивания разговоров в помещениях, вблизи которых проходит телефонная линия.
Для подслушивания телефонных разговоров устройство должно быть подключено в любом доступном для злоумышленников месте (в помещениях, в которых проходит линия; в телефонном аппарате; в распределительных коробках и шкафах здания; в узловых распределительных шкафах городской телефонной сети; на АТС) и подключаться параллельно линии (гальванически) или последовательно (гальванически или индуктивно).

## Slide 15: Смежные каналы и сети связи
Утечка информации также может произойти по смежным слаботочными линиям связи (телефонные линии) и по линиям электропитания.
Линия связи (слаботочная или электропитания)т может быть использована в качестве канала прослушки. Такой канал трудно обнаружить. Но нарушителя надо иметь доступ к линии связи до «первого оборудования» (трансформаторная подстанция, коммутатор или телефонный бокс).
Для предотвращения подобной прослушки каналы связи, по которым может идти прослушка должны иметь возможность физического обрыва.

## Slide 16: Подслушивающие устройства
Подслушивающие устройства могут быть установлены как в самом помещении, так и рядом с линиями связи, с которых можно снять информация.
Способ защиты – проверка помещения на наличие постороннего источника электропитания.

## Slide 17
RAID
RAID (redundant array of independent disks - избыточный массив независимых дисков) — технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности.
Аббревиатура «RAID» изначально расшифровывалась как «Redundant Array of Inexpensive Disks» («избыточный (резервный) массив недорогих дисков».
Уровни спецификации RAID (де-факто):
RAID 1;
RAID 2;
RAID 3;
RAID 4;
RAID 5.

## Slide 18
RAID 1
RAID 1 (зеркальный) - несколько дисков, работающие синхронно на запись, то есть полностью дублирующие друг друга.
Обеспечивает высокую скорость чтения.

## Slide 19
Преимущества RAID 1:
простота реализации;
простота восстановления массива в случае отказа (копирование).
Недостатки RAID 1:
высокая стоимость — 100-процентная избыточность;
невысокая скорость передачи данных.

## Slide 20
RAID 2
RAID 2 – основан на использовании кода Хэмминга для коррекции ошибок. Если данные хранятся на 2n-n-1, то для хранения кодов коррекции необходимо n дисков.
Позволяет «на лету» корректировать ошибки, но при этом является очень дорогим решением (большая избыточность), поэтому коммерческого применения не получил.

## Slide 21
Преимущества RAID 2:
достаточно простая реализация;
коррекция ошибок «на лету»;
очень высокая скорость передачи данных;
при увеличении количества дисков накладные расходы уменьшаются.
Недостатки RAID 2:
низкая скорость обработки запросов;
высокая стоимость;
большая избыточность.

## Slide 22
RAID 3
RAID 3 - отказоустойчивый массив с параллельным вводом/выводом данных и диском контроля четности.
Поток данных разбивается на порции на уровне байт (хотя возможно и на уровне бит) и записывается одновременно на все диски массива, кроме одного. Один диск предназначен для хранения контрольных сумм, вычисляемых при записи данных.

## Slide 23
Преимущества RAID 3:
отказ диска мало влияет на скорость работы массива;
высокая скорость передачи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 3:
сложность реализации;
низкая производительность при большой интенсивности запросов данных небольшого объема.

## Slide 24
RAID 4
RAID 4 - этот массив очень похож на уровень RAID 3. Поток данных разделяется не на уровне байтов, а на уровне блоков информации, каждый из которых записывается на отдельный диск. После записи группы блоков вычисляется контрольная сумма, которая записывается на выделенный для этого диск.
Преимущество перед RAID 3 – несколько операций чтения.

## Slide 25
Преимущества RAID 4:
отказ диска мало влияет на скорость работы массива;
высокая скорость передачи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 4:
достаточно сложная реализация;
очень низкая производительность при записи данных;
сложное восстановление данных.

## Slide 26
RAID 5
RAID 5 - самый распространенный уровень. Блоки данных и контрольные суммы циклически записываются на все диски массива, отсутствует выделенный диск для хранения информации о четности, нет асимметричности конфигурации дисков.
RAID 5 имеет достаточно высокую скорость записи/чтения и малую избыточность.

## Slide 27
Преимущества RAID 5:
высокая скорость записи данных;
достаточно высокая скорость чтения данных;
высокая производительность при большой интенсивности запросов чтения/записи данных;
высокий коэффициент использования дискового пространства.
Недостатки RAID 5:
низкая скорость чтения/записи данных малого объема при единичных запросах;
достаточно сложная реализация;
сложное восстановление данных.

## Slide 28
RAID
Дополнительные уровни RAID:
RAID 0;
RAID 6;
RAID 10;
RAID 01;
RAID 50;
RAID 05;
RAID 60;
RAID 06
RAID-Z.

## Slide 29
RAID 0
RAID 0 – дисковый массив без отказоустойчивости. Информация разбивается на блоки, которые одновременно записываются на отдельные диски, что обеспечивает повышение производительности.

## Slide 30
Преимущества RAID 0:
наивысшая производительность в приложениях, требующих интенсивной обработки запросов ввода/вывода и данных большого объема;
простота реализации;
низкая стоимость;
максимальная эффективность использования дискового пространства — 100%.
Недостатки RAID 0:
не является «настоящим» RAID'ом, поскольку не поддерживает отказоустойчивость;
отказ одного диска влечет за собой потерю всех данных массива.

## Slide 31
RAID 6
RAID 6 – это отказоустойчивый массив независимых дисков с распределением контрольных сумм, вычисленных двумя независимыми способами. Этот уровень во многом схож с RAID 5. Для вычисления контрольных сумм в RAID 6 используется алгоритм, построенный на основе кода Рида-Соломона. Не получил коммерческого использования.

## Slide 32
Преимущества RAID 6:
высокая отказоустойчивость;
достаточно высокая скорость обработки запросов.
Недостатки RAID 6:
низкая скорость чтения/записи данных малого объема при единичных запросах;
очень сложная реализация;
сложное восстановление данных;
низкая скорость записи данных.

## Slide 33
RAID 10 и RAID 01
RAID 10 – массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1.
RAID 01 – массив RAID 1, построенный из массивов RAID 0.

## Slide 34
RAID-Z
RAID-Z - массив RAID 5, имеющий ряд модификаций, построенный на файловой системе ZFS, использующий принудительную запись содержимого кэш-памяти. Используется динамичный размер сегмента.
Примечательной особенностью данного уровня является возможность быстрого восстановления не только всего диска, но и целого блока. Еще одним немаловажным преимуществом RAID-Z является обновление данных с установкой указателя на них, что позволяет сократить риск их потери при усовершенствовании системы. Файлы малого объема дублируются, вместо создания контрольных сумм.