## Slide 1
Протоколы AAA
Notes: 1

## Slide 2
ЛИНДЕ Александр Вадимович
С- Петербург

## Slide 3
СПб ГУТ, кафедра «Инфокоммутационные системы »
Linde.Alexander @gmail.com

## Slide 4
Архитектура ААА
RADIUS
Diameter
OAuth
Содержание
2

## Slide 5
Архитектура ААА
AAA
Authentication
(аутентификация)
Authorization
(авторизация)
Accounting
(учёт)
3

## Slide 6
- верификация идентификационной информации
Состоит из:
Предоставление аутентифицируемой стороной некой информации для проверки
Проверка, выполняемая аутентифицирующей стороной.
Аутентификация
4

## Slide 7
Аутентификация клиента/устройства
Аутентификация сообщения
Взаимная аутентификация
Виды аутентификации
5

## Slide 8
- определение полномочий доступа к ресурсам для аутентифицированного пользователя
Зачастую выполняется одновременно с аутентификацией или учётом
Авторизация
6

## Slide 9
- Сбор информации об использовании ресурса с целью анализа, контроля, выставления счетов или распределения стоимости.
Обеспечение надежности учёта:
Потери пакетов;
Нарушение работы серверов учёта;
Нарушение работы сетевого оборудования
Перегрузка устройств сети
Учёт
7

## Slide 10
Биллинг
Аудит
Промежуточный учёт
Учёт в пределах одного домена
Междоменный учёт
Учёт в режиме реального времени
Сервер учёта
Основные понятия процедур учёта (RFC 2975):
8

## Slide 11
Обобщённая архитектура ААА
Обобщённый ААА-сервер
Специальный модуль приложения
Хранилище событий и политики
ААА-сервер
Запрос
9

## Slide 12
Remote Authentication Dial In User Service (Услуга удалённой аутентификации вызывающего пользователя)
Архитектура: «клиент-сервер»
Транспорт: UDP
Порты: 1812/1813
RADIUS
(RFC-2865 RFC-2866)
10
Notes: 12

## Slide 13
Архитектура протокола RADIUS
Пользователь
Пользователь
Пользователь
Пользователь
NAS
NAS
RADIUS-сервер
RADIUS-сервер
RADIUS-сервер
12

## Slide 14
Обмен сообщениями
Пользователь
NAS
RADIUS-сервер
Запрос пользователя
Access-Request
Access-Accept
Ответ пользователю
Accounting-Request (start)
Accounting-Response
Отбой
Accounting-Request (stop)
Accounting-Response
15

## Slide 15
Резервирование;
Защита уровня передачи данных;
Надежный транспорт;
Поддержка функций агентов;
Взаимодействие с RADIUS-совместимыми устройствами;
Динамическое обнаружение узлов;
Согласование возможностей
Diameter
16

## Slide 16
Спецификации
RFC 3588 “Базовый протокол Diameter”
RFC 3539 “Транспортный профиль ААА”
RFC 4004 «Приложение Diameter для мобильного IPv4»
RFC 4005 «Diameter-приложение сервера доступа к сети»
RFC 4006 «Приложение кредитного контроля Diameter»
RFC 4740 «Diameter-приложение протокола инициирования сессий SIP»
RFC 4072 «Diameter-приложение расширенного протокола аутентификации»
17

## Slide 17
Доставка пар атрибут-значение (AVP);
Согласование возможностей;
Уведомление об ошибках;
Предоставление базовых сервисов, необходимых приложениям;
Архитектура: «клиент-сервер»
Транспорт: TCP
Порт: 3868
Таблица узлов и таблица маршрутизации по административным доменам (Realm)
Базовый протокол:
18

## Slide 18
Сообщение Diameter
Версия (1)
Флаги команды
Длина Команды
Код команды
Идентификатор приложения
Идентификатор от-узла-к-узлу
Идентификатор из-конца-в-конец
AVP…
0 7 8 31
19

## Slide 19
Обмен сообщениями
Клиент
Сервер
CER
CEA
DWR
DWA
CCR
CCA
ASR
ASA
22

## Slide 20
Редирект на страницу авторизации
На странице авторизации у пользователя запрашивается подтверждение выдачи прав
В случае согласия пользователя, браузер переходит на URL, указанный при открытии страницы авторизации, с добавлением в GET-параметры специального ключа — authorization code
Сервер приложения выполняет POST-запрос с полученным authorization code в качестве параметра. В результате этого запроса возвращается access token
Авторизация для приложений, имеющих серверную часть
28

## Slide 21
Открытие встроенного браузера со страницей авторизации
У пользователя запрашивается подтверждение выдачи прав
В случае согласия пользователя, браузер редиректится на страницу-заглушку во фрагменте (после #) URL которой добавляется access token
Приложение перехватывает редирект и получает access token из адреса страницы
Авторизация для полностью клиентских приложений
29

## Slide 22
Б.С. Гольдштейн, В.С. Елагин, Ю.Л. Сенченко, «Протоколы ААА: RADIUS и Diameter», 2011 г.;
RFC 2865 «Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)»;
RFC 3588 «Diameter Base Protocol»;
RFC 6749 «The OAuth 2.0 Authorization Framework»
Литература
30

## Slide 23
31
???