## Slide 1: Мутханна Аммар к.т.н., ассистент кафедры СС и ПД Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
Основы самоорганизующихся сетей

## Slide 2: План
Что такое самоорганизующиеся сети
Архитектура самоорганизующихся сетей
Беспроводные сенсорные сети (USN – Ubiquitous Sensor Network)
Сети для транспортных средств (VANET – Vehicular Ad Hoc Network)
Муниципальные сети (HANET – Home Ad hoc Network).
Медицинские сети (MBAN(S) – Medicine Body Area Network (services))

## Slide 3
Самоорганизующейся называется сеть, в которой число узлов является случайной величиной во времени и может изменяться от 0 до некоторого значения Nmax. Взаимосвязи между узлами в такой сети также случайны во времени и образуются для достижения сетью какой-либо цели или для передачи информации в сеть связи общего пользования или иные сети.
Что такое самоорганизующиеся сети

## Slide 4: Архитектура самоорганизующейся сети
ССОП
Mesh
Ad Hoc
Дочерние
узлы
Родительские
узлы
Шлюзы

## Slide 5: Структурные элементы самоорганизующихся сетей
Ad Hoc (for this purpose, целевая сеть) – аналог сети доступа
Mesh – ячеистая (аналог транзитной
сети)

## Slide 6: Примеры приложений самоорганизующихся сетей
    беспроводные сенсорные сети (usn – ubiquitous sensor network)
    сети для транспортных средств (vanet – vehicular ad hoc network)
    муниципальные сети (hanet – home ad hoc network)
    медицинские сети (mban(s) – medicine body area network (services))

## Slide 7: Трансформация бизнеса операторов связи

## Slide 8: Сеть HANET

## Slide 9: Услуги ячеистых (mesh-сетей)
- услуги по взаимодействию современной бытовой техники и человека;
- услуги по обеспечению безопасности жилища, офисов и т.д.;
- услуги по мониторингу состояния жилых и рабочих помещений, включая мониторинг освещения, климатических условий, водоснабжения, загазованности и т.д.;
- услуги по мониторингу здоровья;
- услуги по мониторингу здоровья, местонахождения и адекватности поведения пожилых людей;
- услуги по контролю местонахождения детей;
- услуги по другим задачам локального позиционирования в реальном времени rtls, включая мониторинг дорогостоящих предметов в жилище и оборудования в офисах;
- услуги по взаимодействию сотрудников служб микрорайона, района, города при выполнении ими ремонтных и профилактических работ;

## Slide 10: Беспроводные сенсорные узлы для HANET
    Освещенность
    Температура, влажность
    Акустика
    Магнитное поле
    Барометрическое давление
    Микрофон
    Фоторезисторы
По оценкам из известных проектов за рубежом для современного жилища человека необходимо от 5 до 10 сенсорных узлов.

## Slide 11: Сети для автомобильного транспорта
    VANET (Vehicular Ad Hoc Network)
    Рекомендация МСЭ-Т Y.2281
    ETSI EN 302 665 (Интеллектуальная транспортная сеть)
    ETSI TS 102 636-3 (Сетевая архитектура)
    IEEE 802.11p

## Slide 12: ETSI 302 665
    Спутниковая сеть (GPS/GALILEO)
    Сотовые сети
    Придорожная инфраструктура
    Взаимодействие автомобиль-автомобиль по IEEE 802.11p
    DSRC (Dedicated Short-Range Communications)

## Slide 13: ETSI TS 102 636-3
Интеллектуальная транспортная сеть:
Ad Hoc + сеть доступа

## Slide 14: Сеть VANET (Vehicular Ad Hoc Network)
Направление движения
IEEE 802.11x или IEEE 802.16x
NGN
IEEE 802.11x или IEEE 802.16x
2
2
2
1
1
1
2
2
2
NGN
IEEE 802.11p
1 – автомобили 2 – узлы придорожной сети

## Slide 15: Рекомендация МСЭ-Т Y.2281.
Виды взаимодействий
- v2v (vehicular to vehicular), транспортное средство – транспортное средство
- v2i (vehicular to infrastructure ), транспортное средство – инфраструктура
- v2h(vehicular to home), транспортное средство – дом
- v2g (vehicular to Grid), транспортное средство – вычислительные ресурсы

## Slide 16: Приложения автомобильных сетей
Приложения, ориентированные на техобслуживание автомобилей:
  удаленная диагностика,
  перезагрузка данных и программного обеспечения автомобиля;
Приложения, ориентированные на дорожную безопасность:
  помощь при авариях,
  поддержка водителя в сложных дорожных ситуациях;
Приложения, ориентированные на пассажиров:
  доступ в интернет,
  аудиовизуальные услуги, в том числе IPTV;
Приложения, ориентированные на оптимизацию дорожного трафика:
  помощь в навигации, например, рекомендации по объезду временных препятствий,
  управление скоростью;
Приложения, ориентированные на автомобиль:
  логистика,
  парковка.

## Slide 17: Архитектура сети при использовании адресации IP

## Slide 18: Беспроводные сенсорные сети

## Slide 19: Кластерная архитектура в БСС

## Slide 20: Беспроводные нательные сети

## Slide 21: Классификация для узлов в БНСС
В стандарте IEEE 802.15.6 предложена следующая классификация для узлов в БНСС на основе того, как они реализуются относительно тела человека:
  Имплантированный узел (Implant Node) – узел, который помещен внутри тела человека или размещен непосредственно под кожей или значительно глубже внутри тела
  Поверхностный узел (Surface Node) – узел, который расположен на поверхности тела, или на расстоянии от него до 2 сантиметров
  Внешний узел (External Node) – узел, который не контактирует с кожей человека и расположен вне тела на расстояниях от нескольких сантиметров до 5 метров. Там же рассматривается классификация узлов в WBANs на основе их роли в сети:
  Координатор (Coordinator) – шлюз к внешнему миру, к другой БНСС, доверительному центру или координатору доступа к сети
  Дочерние «оконечные узлы» (End Nodes) – функции дочерних узлов в БНСС определяются требованиями выполняемого ими приложения БНСС
  Родительские «транзитные узлы» (Relay Nodes) – выполняют функции
  транзитного узла для дочерних, обработки и передачи информации от
  дочерних узлов к координатору, а также между дочерними узлами при
  необходимости

## Slide 22
Спасибо за внимание!
Email: ammarexpress@gmail.com