## Slide 1: Математические методы проектирования инфокоммуникационных систем Лекция №11 «Неполнодоступные системы». доцент, к.т.н. Елагин В.С.

## Slide 2: Неполнодоступные системы
Первый патент, выданный на неполнодоступную схему коммутации, датирован 1907 годом. С тех пор продолжаются исследования оптимальной реализации подобных схем коммутации. Значительная часть этих исследований основана на имитационном моделировании.
Дело в том, что получение необходимых соотношений в виде точных формул не всегда представляется возможным или целесообразным.
Простейшая неполнодоступная схема

## Slide 3
Неполнодоступные системы
Для подобных схем, обслуживающих n потоков с помощью V линий, всегда выполняется следующее неравенство:
где d – доступность, то есть число обсуживающих устройств, доступных любому входу.
Равенство d = V справедливо для полнодоступной схемы,
а при V = nd рассматриваемая модель представляет собой n полнодоступных схем.
Классическая задача построения неполнодоступной схемы состоит в выборе такого включения V линий в контактное поле из nd элементов, при котором вероятность потери вызова будет минимальной.

## Slide 4
Одной из основных характеристик неполнодоступной схемы считается коэффициент уплотнения – γ :
Величина этого коэффициента определяет среднее число групп (контактов) на одну линию (обслуживающий прибор).
Различают два способа искания: упорядоченный и случайный.
Способы включения линий в неполнодоступную схему делятся на такие виды: прямой, с перехватом и со сдвигом.
Неполнодоступные системы

## Slide 5
Для модели, показанной на втором рисунке, γ = 2
Неполнодоступные системы
Линии под номерами 3 и 6 включены прямо, линия 1 – с перехватом, а линия 4 – со сдвигом.

## Slide 6: Неполнодоступные системы
Выделяют два вида неполнодоступных схем: ступенчатые и равномерные. В ступенчатых схемах по мере роста номера шага искания растет число потоков, которым доступна линия. В равномерных схемах число потоков, которым доступна линия, всегда одинаково.
В телефонии неполнодоступное включение стало применяться для эффективного использования обслуживающих приборов и сокращения их численности (иными словами – для экономии затрат).
Наибольшее распространение неполнодоступное включение нашло в эпоху создания электромеханических АТС. Это объясняется природой формирования стоимости точки поля (коммутации) .

## Slide 7: Неполнодоступные системы
В электромеханических АТС обычно выделяют g нагрузочных групп. Каждая такая группа представляет собой полнодоступную схему, которая может быть как однозвенной, так и многозвенной
Синтез неполнодоступной схемы сводится к поиску способа соединения dg выходов с V линиями.
Следует отметить, что анализ некоторых видов неполнодоступных схем вновь становится актуальным.
Это объясняется применением принципов неполнодоступного включения при построении сетей ПД и ряда других технологий.

## Slide 8: Многозвенные коммутационные системы
Многозвенные коммутационные системы образуются за счет соединения ряда "строительных блоков". На рисунке показана двухзвенная коммутационная система. Она состоит из A коммутаторов на первом звене. Второе звено образовано из B коммутаторов. На каждом звене используются коммутаторы с различным числом входов и выходов.
Расчет показателей качества обслуживания для многозвенных систем – очень сложная задача.
Существует (в дополнение к имитационному моделированию) ряд аналитических методов анализа соответствующих моделей. Выбор метода зависит от свойств используемых звеньевых систем (в частности, выполнения функций "сжатия" или "расширения").

## Slide 9: Многозвенные коммутационные системы
Многозвенные системы могут рассматриваться как сети массового обслуживания (СеМО). Анализ СеМО – одна из самых сложных задач теории телетрафика. В АТС электромеханического типа используется алгоритм обслуживания вызовов с явными потерями. Поэтому необходимо рассматривать СеМО без возможности ожидания.
Чаще рассматриваются СеМО с ожиданием. Они служат хорошими моделями для современных систем коммутации. Один из способов анализа многозвенных схем – построение вероятностных графов. На рисунке показаны возможные вероятностные графы для трехзвенной схемы

## Slide 10: Многозвенные коммутационные системы
Структура каждого графа отображает возможные пути установления соединений. Если для каждого ребра графа определить вероятность успешного установления пути, то между точками "А" и "В" можно определить возможные потери.
Установим для графа, показанного в левой части рисунка, такие условия:
p1 – вероятность успешного создания пути между точками "А" и "2-1";
p2 – вероятность успешного создания пути между точками "А" и "2-2";
p3 – вероятность успешного создания пути между точками "2-1" и "3";
p4 – вероятность успешного создания пути между точками "2-2" и "3";
p5 – вероятность успешного создания пути между точками "3" и "В".
Вероятность успешного установления пути между точками "А" и "3" – PA-3 может быть определена по такой формуле:

## Slide 11: Многозвенные коммутационные системы
Тогда искомая вероятность потери вызова между точками "А" и "В" – PA-B рассчитывается следующим образом:
Эта вероятность равна единице при таких условиях: нет путей между точками "3" и "В" (это эквивалентно p5 = 0 ), нет путей между точками "А" и "2-1", а также между точками "2-2" и "3" (это равнозначно совпадению событий p1 = p4 = 0 ). Очевидно, что для рассматриваемой модели наиболее важна доступность пути между точками "3" и "В".

## Slide 12: Повторные вызовы
Источники повторных вызовов иллюстрируются с помощью модели, показанной на рисунке. Между абонентом "А" и абонентом "В" показана схема установления соединения через две АТС и два транзитных узла.

## Slide 13: Повторные вызовы
Вероятность установления соединения равна P0 . Следовательно, доля неудачных попыток абонента "А" может оцениваться вероятностью 1- P0 .
Причины повторных попыток вызова объясняются потерями (в процессе установления соединения), занятостью абонента "В" или отсутствием ответа.
Характеристики "повторения" попыток установления соединения в значительной мере определяются психологическими факторами.
Наличие повторных попыток искажает ряд классических представлений о функционировании сети телефонной связи. Измерения показали, что величина потерь вызовов в несколько раз может превосходить уровень, определяемый по формуле Эрланга.

## Slide 14: Повторные вызовы
Одна из проблем анализа повторных попыток – сложность разделения первичных и вторичных вызовов.
Показана соответствующая модель с указанием точек, в которых целесообразно производить измерения: X и Y. На самом деле для измерений обычно доступна только точка Z.

## Slide 15: Повторные вызовы
В таблице представлены данные измерений отношения успешных попыток к безуспешным для УАТС, ГТС и АМТС.
Поведение абонента может характеризоваться функцией настойчивости, которая определяется распределением вероятности для j - ой попытки. Одна из таких моделей – абсолютно настойчивый абонент, который продолжает попытки до бесконечности.

## Slide 16: Повторные вызовы
Тогда при вероятности неуспешного установления соединения – Q на каждой из m фаз обслуживания отношение интенсивности суммарного потока вызовов к интенсивности потока первичных вызовов определяется так
Для расчета СМО с повторными вызовами разработано множество моделей и методов, ориентированных на использование таблиц и/или программных продуктов.
Для простых моделей получены аналитические выражения, позволяющие анализировать ряд СМО.

## Slide 17
Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Система для обслуживания простейшего потока вызовов однолинейной СМО при показательном распределении длительности обслуживания и неограниченном числе мест для ожидания.
Простейшая нетривиальная система.
Исходные условия:
не имеет смысла
Функции распределения промежутков между вызовами:
Условия устойчивости данной модели:
Допущения для системы M/M/1

## Slide 18: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Сети массового обслуживания (СеМО)
Рассмотрим модель гипотетической сети, в которой установлено семь коммутаторов (К).
Нас интересует процесс обмена информацией между К1 и К7. Между этими коммутаторами установлено три пути обмена пакетами, вероятность использования которых определяется величинами PX , PY и PZ . Очевидно, сумма этих вероятностей равна единице.

## Slide 19: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Допустим, что каждый коммутатор может быть представлен системой телетрафика с ожиданием.
Интенсивность обработки пакета равна
а интенсивность входящего потока .

## Slide 20: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Допустим, что каждый коммутатор может быть представлен системой телетрафика вида M/M/1. Тогда время пребывания пакета в j - ом коммутаторе определяется по такой формуле:
Загрузка определяется отношением интенсивности входящего потока к интенсивности обслуживания. Например,
Средняя задержка пакета на маршруте, выбираемом с вероятность PX , будет определяться так:

## Slide 21: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Средняя задержка пакета в сети массового обслуживания ( ) может оцениваться с учетом вероятностей PX, PY и PZ
Вычисление функции распределения длительности задержки пакетов существенно сложнее.
Обычно для их расчета используют методы имитационного моделирования.

## Slide 22: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
В сети массового обслуживания можно выделить многофазные СМО, для которых осуществляется оценка показателей качества обслуживания трафика – задержки и/или потери заявок.
Для произвольной структуры сети пример многофазной СМО можно представить такой совокупностью таких элементов:

## Slide 23: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Для такой модели можно вычислить все интенсивности потоков заявок.
Обычно для многофазных СМО определяются такие характеристики:
вероятность потери заявок;
среднее значение времени задержки заявок;
функция распределения длительности задержки заявок.
Для алгоритма обслуживания заявок с потерями можно использовать приближенную формулу, если вероятность блокировки на каждой фазе весьма мала:
Для среднего времени задержки заявок действует правило аддитивности математического ожидания:

## Slide 24: Многофазные СМО и сети массового обслуживания
Для функции распределения времени задержки заявок необходимо найти свертку таких же функций, определенных для каждой СМО.
Преобразование Лапласа-Стилтьеса вычисляется проще:

## Slide 25: Другие сложные системы

## Slide 26: Вопросы?