## Slide 1
«ТЕОРИЯ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ»
ст. преподаватель каф. ИКС Лейкин А.В
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

## Slide 2: Термины и определения

## Slide 3
телекоммуникации – это средства об­щения (то есть обмена информацией) на расстоянии и подразуме­вает совокупность технологий, реализующих разные способы та­кого общения
телефония – система электросвязи, ориентированная на передачу речевой информации в реальном времени
телекоммуни­кации – прочие системы электросвязи (включая и те, которые базиру­ются на телефонных системах), используемые для обмена дискрет­ной информацией (данными) – в том числе между компьютерными системами
телефонной се­ть – совокупность устройств и сооружений, обеспечивающих теле­фонную связь на некоторой территории

## Slide 4
коммутация соединение од­ного (определенного) из множества входов системы с одним (опре­деленным) из множества ее выходов, организуемое по запросу и предоставляемое этой паре вход-выход на время, которое требу­ется для обмена информацией между ними
Электросвязь – разновидность связи, способ передачи информации с помощью электромагнитных сигналов, например, посредством тока по металлическим кабелям, излучения в оптическом диапазоне (в атмосфере или по волоконно-оптическому кабелю), излучения в радиодиапазоне.

## Slide 5
Телефонная сеть включает:
коммутационные устройства (АТС, УС, подстанции, концентраторы и мультплексоры)
линейные сооружения (АЛ, СЛ, МСЛ)
гражданские сооружения (здания телефонных станций, УП)

## Slide 6
Аналоговой коммутацией называется процесс, при котором со­единение между конечными точками коммутируемого канала уста­навливается посредством операций над аналоговым сигналом (с возможной его дискретизацией, но без преобразования в цифро­вую форму).

## Slide 7
Цифровой коммутацией называется процесс, при котором соеди­нение между конечными точками коммутируемого канала устанав­ливается с помощью операций над цифровым сигналом без преоб­разования его в аналоговый сигнал.

## Slide 8: Тема №2. Эволюция систем коммутации
Гольдштейн, Б. С. Системы коммутации: учебник / СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 318 с

## Slide 9: Этапы развития общества
 | Доля инфокоммуникаций в ВВП | Цель и предмет преподавания
Индустриальное (~ 1930÷1980) | 1-2% | ТфОП, ТгОП, СДЭ
Постиндустриальное (~ 1980÷2005) | 2-3% | ТфОП, +СПС, +Интернет
Электронное (~ 2005÷2015) | 10% | e-общество, + е-торговля, +е-обучение, +е-правительство
Информационное всепроникающее (~ 2015÷2025) | >20% | u-общество, +WAN-MAN-LAN-BAN +M2M, +IoT

## Slide 10
Изменение стоимости 1 МБ памяти
микросхем
1977 год – 80 тыс. $ – полдома
1988 год – 25 $- рубашка
1995 год – 40 центов - почтовая марка
2002 год – 5 центов – жевательная резинка
2012 год – 0,5 цента – лист бумаги
Изменение стоимости вычислительной
мощности (1 млн. операций в секунду)
1978 год - 480$
1985 год - 50$
1995 год - 4$

## Slide 11
WiFi
DVB / DAB
Ad Hoc и
сенсорные
сети
Mesh сети
2 и 2.5G
3G; HSPA сети
LTE; 4G сети
Спутниковые
сети
WiMAX
ТфОП/ISDN/NGN
Инфокоммуникации u-общества

## Slide 12
3 вызова в ЧНН
3 минуты
3 кГц
Основы ТфОП в XX веке

## Slide 13: Основы ТфОП в начале XXI века

## Slide 14
коммутация каналов
коммутация пакетов

## Slide 15: Сигнализация в сетях связи
Принципы используемых в сетях связи систем сигнализации связаны с принципами коммутации и управления обслуживанием вызовов в коммутационных узлах и станциях этих сетей, а также с техническими средствами организации межстанционных соединительных линий:
а) сигнализация непосредственно по телефонному каналу;
б) сигнализация по выделенным сигнальным каналам (ВСК);
в) общеканальная сигнализация №7;
г) сигнализация IP-телефонии типа Н.323, MGCP или SIP.

## Slide 16: сигнализация непосредственно по телефонному каналу

## Slide 17: сигнализация по выделенным сигнальным каналам (ВСК)

## Slide 18: общеканальная сигнализация №7

## Slide 19: сигнализация IP-телефонии типа Н.323, MGCP или SIP

## Slide 20: Тема №2. Аналоговые и цифровые системы коммутации
Гольдштейн, Б. С. Системы коммутации: учебник / СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 318 с

## Slide 21: Методы коммутации
Пространственная коммутация - соединение пространственно разделенных каналов по электромеханической, электронной, цифровой или оптической технологии с использованием комму­тационных элементов, построенных на базе той же технологии
Временная коммутация предусматривает возможность коммути­ровать в пространстве, но когда пространственно коммутируе­мый физический тракт достигает своего приемника в коммутационном поле, приемник получает команду выбирать только те данные, которые соответствуют определенному временному ка­налу.
Частотная коммутация применяется, как правило, для коммута­ции телевизионных каналов и радиоканалов

## Slide 22
Коммутационные узлы и станции представляют собой совокуп­ность технических средств, предназначенных для обработки вызо­вов, поступающих по абонентским и соединительным линиям сети, для предоставления инициаторам этих вызовов основных и допол­нительных услуг связи, а также для учета и для начисления платы за услуги
В общем случае, коммутационный узел (станция) содержит
ком­мутационное поле;
управ­ляющие устройства;
комплекты (станционные окончания) входящих и исходящих линий;
кодовые приемники и передатчики;
устройства контроля и диагностики абонентских линий и оборудования самого узла коммутации;
источники электропитания;
кроссовое оборудо­вание и некоторые вспомогательные устройства

## Slide 23: Классификация коммутационных узлов
по способу обслуживания соединений (ручные, полуавтоматические, автомати­ческие)
по месту, занимаемому в сети связи (оконечные, промежу­точные, транзитные, центральные, узловые)
по принципу коммута­ции (аналоговые, цифровые, программные)
по типу оборудования (электромеха­нические, квазиэлектронные, электронные, компьютерные).

## Slide 24: Исторические предпосылки
сигнальные костры, барабаны, голубиная почта, фельдъегерская связь, оптический телеграф Шаппа
конец XVIII века – практическое начало науки об электричестве
электростатический телеграф Маршалла (Англия, 1753 г.)
электрохимический телеграф Земмеринга (Германия, 1809 г.)
электромагнитный телеграф Шиллинга (Россия, 1832 г.)
буквопечатающий телеграфный аппарат Якоби (Россия, 1850 г.)
телеграф - революция в глобальной экономике и общественных отношениях
Телефон - ?

## Slide 25: Ручные коммутаторы
1882 год. Первая Петербургская ручная телефонная станция

## Slide 26: Декадно-шаговые АТС
1878 Первая телефонная станция, обслуживавшая 21 абонента, была установлена в городе Нью-Хэвен, штат Коннектикут (США)
1879 П.М. Голубицкий - система центральной батареи (ЦБ)
1882 В Петербурге 128 абонентов, в Москве – 61
1885 Организована AT&T
1889 А. Строуджер – декадно шаговый искатель
1896 Дисковый номеронабиратель

## Slide 28: Структурная схема декадно-шаговой АТС на 100 номеров со ступенью ПИ
Структурная схема декадно-шаговой АТС на 100 номеров со ступенью ПИ

## Slide 29: Декадно-шаговый искатель

## Slide 31: Координатные АТС
1900 Бетуландер и Пальмгрен - начало работы над координатной схемой
1905 Эрикссон - на основе релейных схем координатные поля. Замена контактов скольжения на давления. Матрица nxm реле, либо единая конструкция
1914 Бетуландер - многократный координатный соединитель (МКС)
1923 300-летие Гетеборга. Первая рабочая АТС

## Slide 32: МКС

## Slide 35: Цифровые АТС
Появление цифровых систем коммутации было обусловлено широким внедрением на первичной сети цифровых систем передачи
Цифровые узлы связи позволили предоставлять дополнительные услуги. Однако предоставление
услуг за пределами узла связи было ограничено существующими принципами обслуживания вызовов – сигнализация ассоциирована с речевым каналом.
Для модернизации принципов взаимодействия достаточно соединить управляющие комплексы узлов общим каналом.
Выделение управляющих комплекс узлов коммутации в наложенную сеть позволило прозрачно предоставлять услуги по всей сети связи.
Первоначально общеканальные системы сигнализации использовались скорее для доступа к базам данных, чем для обслуживания соединений абонентов.

## Slide 38: Соединительные линии

## Slide 39: Формат первичной ИКМ-системы

## Slide 40: Плезиохронные системы передачи информации

## Slide 41
2004
Трафик
Данные
Речь
Годы
Превышение трафика данных над речевым трафиком как фактор перехода от узлов коммутации каналов к узлам коммутации пакетов.

## Slide 42
ТфОП (Коммутация каналов)
Выделенный канал на время обслуживания вызова
Высокое QoS (10%)
NGN-сеть (Коммутация пакетов)
Объединение речи и данных
Эффективное использование пропускной способности
Проблемы QoS (90%)
Ре(Э)волюция сетевых технологий...

## Slide 43
Аналоговая коммутация
Цифровая коммутация
Пакетная коммутация
Число обслуживаемых линий/абонентов
Начало 80-х гг.
2013 г.

## Slide 45
July 2018
Global Progress to 5G - Trials, Deployments and Launches

## Slide 46: Сеть следующего поколения (NGN)
В 2004 году в рек. Y.2001 указано, что NGN-это сеть на базе пакетов, которая даёт возможность использовать несколько широкополосных транспортных технологий, обеспечивающих качество обслуживания, и в которых функции, относящиеся к службам, независимы от транспортных технологий.
Предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению. Создание новых услуг. Реализация универсальной транспортной сети с распределённой коммутацией. Интеграция с традиционными сетями связи.
Программные коммутаторы Softswitch обеспечивают взаимодействие различных сетей. Softswitch должен быть устройством управления и для ТФОП и для сети с коммутацией пакетов (IP – телефонии)..
Сети NGN называют мультисервисными, предоставляющими инфокоммуникационную услугу любого вида, в любой точке, в любое время, по приемлемым ценам. Поддерживается подвижность.

## Slide 48: Четыре уровня Базовой сети

## Slide 50: Вопросы?