## Slide 1: Учебный курс Программное обеспечение инфокоммуникационных сетей и систем
Лекции 1-3
Проф., д.т.н. Борис Соломонович Гольдштейн,
заведующий кафедрой Инфокоммуникационных систем
www.iks.sut.ru
СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича
Факультет ИКСС

## Slide 2
Информационные
технологии
Internet
Инфокоммуникационные технологии
Телекоммуникации
ИНФОКОММУНИКАЦИИ

## Slide 3: Этапы развития общества
 | Доля инфокоммуникаций в ВВП | Цель и предмет преподавания
Индустриальное (~ 1930÷1980) | 1-2% | ТфОП, ТгОП, СДЭ
Постиндустриальное (~ 1980÷2005) | 2-3% | ТфОП, +СПС, +Интернет
Электронное (~ 2005÷2015) | 10% | e-общество, + е-торговля, +е-обучение, +е-правительство
Информационное всепроникающее (~ 2015÷2025) | >20% | u-общество, +WAN-MAN-LAN-BAN +M2M, +IoT

## Slide 5
/Users/borisgoldstein/Documents/111 MOBD/004 ICT-General/worldmap1024.jpg

## Slide 7
Инфокоммуникации - это современная информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Понятие «инфокоммуникационные технологии» объединяет две составляющие: информационные и телекоммуникационные технологии.
Инфокоммуникация
Телекоммуникационные технологии
Информационные технологии

## Slide 8
Инфокоммуникации по Y.2060

## Slide 9: СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Лекция 1.Вводная
Лекции 2-5. PSTN/ISDN/IN + VoIP/NGN/IMS +PLMN/4G/5G
Лекции 6-7.
SDN/NFV + IoT/IoE + Cloud/Fog
Лекция 8-9. OSS/BSS/NGOSS/Frameworx+BigData/DataMining+BI/DSS
Лекция 10. Заключительная

## Slide 10
Концепция TMN
Менеджмент
сетевых элементов
Менеджмент сети
Менеджмент услуг
Бизнес-менеджмент
Централизованное бюро
ремонта и CRM-центр
Мониторинг сигнализации
Антифрод
Анализ QoS и SLA
Информационная безопасность и СОРМ

## Slide 11: Стандартизация в области эксплуатационного управления
NGOSS
ETSI
3GPP
ITU
TMF

## Slide 12: Концепция TMForum
Market Strategy & Plan
Market Segment
Marketing Campaign
Competitor
Contact/Lead/Prospect
Sales Statistic
Sales Channel
Product
Product Specification
Product Offering
Strategic Product Portfolio Plan
Product Performance
Product Usage
Customer
Customer Interaction
Customer Order
Customer Statistic
Customer Problem
Customer SLA
Applied Customer Billing Rate
Customer Bill
Customer Bill Inquiry
Service
Service Specification
Service Applications
Service Configuration
Service Performance
Service Usage
Service Strategy & Plan
Service Trouble
Service Test
Resource
Resource Specification
Resource Topology
Resource Configuration
Resource Performance
Resource Usage
Resource Strategy & Plan
Resource Trouble
Resource Test
Supplier/Partner
S/P Plan
S/P Interaction
S/P Product
S/P Order
S/P SLA
S/P Problem
S/P Bill Inquiry
S/P Statistic
S/P Payment
S/P Performance
S/P Bill
Revenue Assurance
Party
Location
Business Interaction
Policy
Agreement
Usage
Root
Base Types
Project
Time
Performance
Технологии
Иноформационная плоскость
Плоскость приложений
Бизнес-процессы
Люди
Enterprise Effectiveness Management
Knowledge & Research
Management
Enterprise Risk Management
Strategic & Enterprise Planning
Financial & Asset Management
Stakeholder & External
Relations Management
Human Resources Management
Strategy, Infrastructure & Product
Operations
Fulfilment
Assurance
Billing
Product
Infrastructure
Readiness
Strategy
Customer Relationship Management
Service Management & Operations
Marketing & Offer Management
Service Development & Management
Resource Development & Management
Supplier/Partner Relationship Management
Supply Chain Development & Management
Resource Management & Operations
Enterprise Effectiveness Management
Knowledge & Research
Management
Enterprise Risk Management
Strategic & Enterprise Planning
Financial & Asset Management
Stakeholder & External
Relations Management
Human Resources Management
Strategy, Infrastructure & Product
Operations
Fulfilment
Assurance
Billing
Product
Infrastructure
Readiness
Strategy
Customer Relationship Management
Service Management & Operations
Marketing & Offer Management
Service Development & Management
Resource Development & Management
Supplier/Partner Relationship Management
Supply Chain Development & Management
Resource Management & Operations
Выравниване под индустриальные стандарты SOA, ITIL, etc.

## Slide 13: Инструменты NGOSS
eTOM— enhanced Telecom Operations Map, карта бизнес-процессов оператора связи;
SID — Shared Information/Data Model, общая информационная модель;
TNA — Technology Neutral Architecture, технологически нейтральная модель интеграции систем;
TAM — Telecom Applications Map, карта атомарных IT приложений оператора связи.

## Slide 14: Cтруктура приложений OSS/BSS - ТАМ

## Slide 15: eTOM уровень 1

## Slide 16: Мониторинг в eTOM- Assurance

## Slide 17: Жизненный цикл услуг связи (по документу TMForum «Wireless Service Measurement Handbook. GB923 v3.0»)

## Slide 18: Доход как основная задача внедрения OSS
Повышение качества
Доход
Удержание старых и привлечение новых клиентов
Новые услуги
Повышение рентабельности
Снижение трудозатрат
Обеспечение прибыльности

## Slide 19: Технический учет SDN
PF контроллер автоматически обнаруживает, управляет и осуществляет мониторинг сети из OpenFlow устройств
Администратор может централизованно создавать и развёртывать виртуальные сети
通信経路表示
Карта виртуальной сети
Карта физической сети
vRouter
Firewall
Load Balancer

## Slide 20
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ

## Slide 21
S0
ИСХОДНОЕ
Исходящая
АТС
Входящая
АТС
а
b
c
Roc
Ric
Roc (20-24) кОм
Ric=(550-1300) Ом
-60 В

## Slide 22
S5
РАЗГОВОРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Исходящая
АТС
Входящая
АТС
а
b
c
Roc
Ric
Roa=42 kОм
Ria=1000 Ом
-60 В
Rob
Roa
Rib
Ria
-60 В
-60 В
Rob=1000 Ом
Roc=(0-65) Ом
Rib=(200-220) kОм
Ric=(1150-1700) Ом

## Slide 23
Проверка правильности и полноты данных, определяющих управление ECС РФ в ключевых точках инфраструктуры.
Интеллектуальная обработка данных для автоматизации бизнес-процессов и технологических процессов с целью решения общегосударственных задач
Инженерные аспекты

## Slide 24
Потери Оператора

## Slide 25
Revenue Assurance
Повышение эффективности использования ресурсов
Оптимизация маршрутизации (LCR)
Уменьшение потерь
Увеличение прибыльности
Выявление и предотвращение
мошенничества
увода трафика
ошибок тарификации
некорректных взаиморасчетов

## Slide 28: Наши аналоги учебных программ
Университет | Учебные программы инфокоммуникационных направлний
Massachusetts Institute of Technology | Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science Bachelor of Science in Computer Science and Engineering Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science
Stanford University (CA) | Bachelor of Science in Computer Science Bachelor of Science in Computer Systems Engineering Master of Science in Computer Systems Engineering Master of Science in Computer Science
University of California–Berkeley | Bachelor of Science in Computer Science Master of Science in Computer Science

## Slide 29
Литература к лекциям

## Slide 30: Учебные лаборатории
Лаборатория NGN/IMS

## Slide 31: MPLS

## Slide 32: Наши учебные лаборатории
Лаборатория Мегафон

## Slide 33: ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОТОКОЛОВ
SIP, H.248, SIGNRAN, H.323
ОКС№7, EDSS-1
R1.5 (2ВСК, челнок, АОН)
СОТСБИ-У

## Slide 34: Этапы обучения
Принтер
РМ
Преподавателя
РМ
Учащегося
РМ
Учащегося
РМ
Учащегося
Сервер
IP -сеть
Этап 6. Анализ результатов
Этап 5. Создание отчетов
Этап1-4.
Контроль
Этап 1. Изучение теории
Этап 2. Оценка теоретических знаний
Этап 3. Лабораторные работы
Этап 4. Формирование статистики
Этап 7. Исследование
База данных
Этап 1. Изучение теории. Наглядное и быстрое изучение теоретического материала с одновременным использование различных форм представления информации (текст, изображение, анимация, аудиолизация). Требуемый материал может быть найден в с помощью глоссария и сохранен в электронный блокнот.
Этап 2. Оценка теоретических знаний. Проверка уровня знаний слушателей методом тестирования, выявление "узких" мест, рекомендации по дополнительному изучению разделов теории вызвавших затруднения. Успешное прохождение тестов является допуском к лабораторным работам.
Этап 3. Лабораторные работы. Лабораторные работы построены по принципу постепенно усложняющихся заданий. Часть заданий предназначена для закрепления знаний полученных при изучении теории - это задания на форматы сообщений. Задания по процессу установления соединения используются для подготовки слушателей к заключительному этапу обучения - работе в исследовательском центре.
Этап 4. Формирование статистики. Анализ уровня знаний подсистемой статистики, содержащей время выполнения лабораторной работы, количество попыток, перечень тем вызвавших затруднение. Блок статистики доступен как преподавателю, так и слушателям, что позволяет проанализировать работу как одного пользователя, так и всей группы в целом.
Этап 5. Создание отчетов. По каждой из лабораторных работ формируются отчеты в электронном и в печатном виде, которые содержат общую информацию (фамилию, дату и т.д.), статистическую информацию о получении допуска (затраченное время, количество попыток) и информацию о выполнении лабораторной работы (время выполнения, данные об ошибках, функциональная схема).
Этап 6. Анализ результатов. Процесс обучения постоянно контролируется с преподавателя (наблюдение, статистика, отчеты), это позволяет увеличить эффективность взаимодействия с аудиторией в целом и индивидуально с каждым слушателем.
Этап 7. Исследование. Проведение испытаний реального оборудования. Анализ и тестирование протоколов телекоммуникационного оборудования, отработка полученных знаний и навыков.
Этап 7. Исследование
Notes: 34

## Slide 35: Литература к лабораторным работам

## Slide 36
Смешанные аналогово-цифровые сети
Цифровые сети
Пакетные сети NGN/IMS
Число обслуживаемых пользователей
XXI
XX
SDN/NFV
Смена телекоммуникационной парадигмы.
PSTN/ISDN/IN + VoIP/NGN/IMS +PLMN/4G/5G

## Slide 37: Глобальная информационная инфраструктура GII

## Slide 38
коммутация каналов
коммутация пакетов

## Slide 39: ДОСТУП

## Slide 40: Три источника сети доступа
Речь
Разговор, IVR, оповещение, речевая почта
Данные
Интернет, электронная почта,
Видеоинформация
VoD, видеоконференция

## Slide 41: Три составные части сети доступа
Медь
E1 G.703
E1 HDSL
Оптика
SDH (STM-1/STM-4)
E3
Радиоканал
E1/E3
CU
RU

## Slide 42: Стоимость транспортных ресурсов

## Slide 43: “Смерть расстояний”

## Slide 44
Стратегии использования оптического волокна
FTTR – до удаленного модуля.
FTTH – до дома или офиса.
FTTP – до помещение клиента.
FTTD – до рабочего места.

## Slide 45: Примеры технологий доступа

## Slide 46
КОММУТАЦИЯ И МАРШРУТИЗАЦИЯ
СЕТЕВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

## Slide 47
Принципы используемых в сетях связи систем сигнализации связаны с принципами коммутации и управления обслуживанием вызовов в коммутационных узлах и станциях этих сетей, а также с техническими средствами организации межстанционных соединительных линий. Возможные принципы сигнализации иллюстрируют варианты, представленные на четырех рисунках:
а) сигнализация непосредственно по телефонному каналу;
б) сигнализация по выделенным сигнальным каналам (ВСК);
в) общеканальная сигнализация №7;
г) сигнализация IP-телефонии типа Н.323, MGCP или SIP.

## Slide 48
Структура ТфОП в ХХ веке

## Slide 49: Основы проектирования ТфОП
3 вызова в ЧНН
3 минуты
3 кГц

## Slide 50
1. Интенсивность удельной нагрузки на АЛ в ТФОП: в среднем 0,1 Эрл в ЧНН.
2. Интенсивность удельной нагрузки на СЛ в ТФОП: в среднем 0,7 – 0,85 Эрл в ЧНН.
Использование ресурсов сети доступа

## Slide 51: Требования к полосе пропускания

## Slide 52
Одно мобильное соединение ежемесячно генерирует
в среднем есть 1.118 мегабайт трафика в месяц или около 260 музыкальных файлов MP3.
Средний трафик на одного пользователя смартфона /average traffic per user -ATPU/ вырастет на 700% за следующие 5 лет
К 2020 г. смартфоны, ноутбуки и другие портативные устройства будут генерировать порядка 90% мирового мобильного трафика
Трафик M2M сегодня более 300 Пб в месяц

## Slide 54
5ESS
LUCENT
7R/E

## Slide 55
ТфОП (Коммутация каналов)
Выделенный канал на время обслуживания вызова
Высокое QoS (10%)
NGN-сеть (Коммутация пакетов)
Объединение речи и данных
Эффективное использование пропускной способности
Проблемы QoS (90%)
Ре(Э)волюция сетевых технологий...

## Slide 56
2004
Трафик
Данные
Речь
Годы

## Slide 57: Одна сеть для всех услуг
Сегодня
Завтра
Телефонная
сеть
Мобильная
радио
сеть
IP-Network
Мультимедийный доступ
Легко получить
Надежный
Мобильный
Internet
Переход к NGN
Notes: 57
1
2
3

## Slide 58: NGN – сеть следующего поколения
  Вспомогательное определение: мультисервисной называется сеть, обеспечивающая обмен информацией трех видов (речь, данные и видео) в любом их сочетании
  Основное определение: NGN – это мультисервисная сеть, в которой передача и коммутация для всех видов информации реализованы на базе пакетных технологий вне зависимости от вида терминалов и способов их доступа в сеть

## Slide 59
Сети NGN и постNGN по Y.2060

## Slide 61: УСЛУГИ

## Slide 62: Снижение стоимости бита информации
Notes: Результатом развития технологий является стремительное падение ценности одного бита информации.
Однако, для пользователей это хорошо – становятся доступными новые, неведомые ранее услуги: магазины приложений, мобильная коммерция, мобильное телевидение, навигация и мониторинг дорожного трафика, пакеты этих услуг и новые режимы их комплексного, синергетического использования.
На смену эре «приложений-убийц» Killer Application (массовый охват пользователей несколькими супер-популярными услугами) приходит эра разнообразных «нишевых» приложений и сервисов, рассчитанных на определенные «фокус-группы» пользователей, с точной их дифференциацией. Группы могут исчисляться уже не тысячами, а десятками и даже единицами. Такая модель получила название Long Tail – «длинный хвост», поскольку вследствие снижения удельной ценности бита, спектр рентабельных в развертывании услуг будет все расширяться и кривая на слайде никогда не достигнет нулевой отметки. Иначе говоря, даже самый требовательный и специфичный пользователь найдет нужное ему приложение.

## Slide 63
Классическая Интеллектуальная сеть

## Slide 64: Услуги списка CS-1
AAB – Automatic alternative billing
ABD – Abbreviated dialing
CD – Call distribution
CF – Call forwarding
CCBS –Call completion to busy subscriber
FPN – Freephone
MCI – Malicious call identification
PRM – Premium rate
UAN – Universal access number
VOT – Televoting
VPN – Virtual private network

## Slide 66: Поддержка взаимодействия географически распределенных функций SCF и SDF

## Slide 68
Система оповещения
Назначение и возможности системы
Возможность организации оповещения по спискам
Возможность организации систем оповещения о задолженности
Фраза автоинформатора задается индивидуально для каждого списка
Фиксация факта ответа вызываемого абонента
Повторные попытки оповещения в случае когда абонент занят или не отвечает

## Slide 69
Система телеголосования
Система предназначена для:
Проведения опросов общественного мнения
Использования средствами массовой информации для организации общения с аудиторией (заказ фильмов, оценка программ, формирование хит-парадов и т.д.)
Доступ к услуге: голосовой или через SMS
Система обеспечивает:
установление графиков запуска опросов
режим сбора данных за период времени или по количеству респондентов
формирование отчетов по проведенным опросам
доступ к результатам опросов через WEB

## Slide 70
Автоинформационная подсистема (IVR)
Организация автоматизированных справочно-информационных служб произвольного вида и назначения
Подключение по PRI, SS7/ISUP или SIP
Служба информирования о состоянии лицевого счета, интегрируемая с ИБС Оператора
Система многоуровневых голосовых меню с DTMF-навигацией
IVR службы карт авансовых платежей
Открытый интерфейс API для написания услуг
Встроенный конструктор голосовых меню
Возможность интеграции с ИБС Оператора
Произвольное количество служб на базе одной системы
Служба точного времени

## Slide 71
Конвергентные технологии – в чем их значение?
NGN/IMS
ТфОП
СПС
Разные сети – единый номер, единый набор услуг, мобильность и постоянная доступность
Услуги интеллектуальной маршрутизации и FMC

## Slide 72
Call Control
ИС
SIP
Service Logic
Billing
interface
API interface
XML,
ODBC,
RADIUS
Внешние
приложения
Call Management Subsystem
ISUP Interface Subsystem
VoIP Interface Subsystem
TDM- сеть
NGN
Современная платформа интеллектуальных услуг
TCP/IP
backbone
INAP Interface Subsystem
SS7/ISUP
SS7/INAP
(E1 или SIGTRAN)

## Slide 73: Услуги местоположения
 Услуги местоположения нового поколения
Notes: Большое распространение получат услуги местоположения, когда, например, проходя мимо супермаркета мы немедленно поулчим на свое мобильное устройство информацию об акциях и скидках, проходящий в нем (если конечно мы захотим такую информацию получать). Мы сможем не заходя в супермаркет оплачивать покупку и зайти туда только для получения покупки на выдаче.

## Slide 74: Правила игры меняются
Услуги: Голос, SMS
Модель: ARPU, Минуты
Услуги: Данные
Модель: Доход с бита
$
Прибыль
Прибыль
Новые
услуги
Рост
MOU
Эра 2G
Эра 3G/4G
Notes: Если в эру 2G показатлями эффективности бизнеса были ARPU и MOU, то в эру 3G/4G основным показетелм становится «стоимость одного бита» при предоставлении новых услуг. Если стоимость бита будет высокой, то сколько бы новых услуг оператор ни внедрял, его бизнес не будет прибыльным.

## Slide 75: Услуга «Три экрана»
Purchase the Avatar Collector’s DVD now
Медийный поток может контролироваться пользователем
Остановленный поток может быть возобновлен на другом устройстве
Любой поток может быть принят на любом устройстве с адаптацией контента
Notes: Услуга «Три экрана» позволяет продолжать просмотр телепрограммы на любом терминале зарегистрированном для пользователя.

## Slide 76: IMS-архитектура

## Slide 77
77
  Традиционная архитектура
Один вид услуги – один тип сети
В каждой из сетей свой профиль абонента, счета, адресные книги
Отсутствует гибкая настройка услуги под клиента (слабая кастомизация услуг)
IMS Архитектура
Один тип сети – все виды услуг
Единый профиль, счет, адресная книга абонента
Гибкость настройки услуг под клиента (высокая кастомизация услуг)
Доступ
Транспорт
Услуги и
Контент
Платформа управления
Для каждой услуги своя инфраструктура
Все услуги на базе единой, унифицированной платформы
Платформа управления
IMS соединение
Доступ
Услуги & Контент
IP + Optical
Notes: Потребителю переход на IMS сулит персонализированные услуги, основанные на голосе, тексте, графике и видео в любой комбинации, появление новых услуг и объединение и совершенствование существующих. IMS открывает дорогу услугам Push-to-Talk (полудуплексная связь, когда телефон используется как рация) с функцией определения присутствия вызываемого абонента, технологии UMA (Unlicensed Mobile Access), PhotoTalk (фото-разговору), Instant messaging, MultiChat, а также услугам передачи мгновенных голосовых сообщений с анимацией, приложениям типа Whiteboard, позволяющим двум или более абонентам совместно редактировать рисунки и документы в режиме реального времени, решениям для организации многопользовательских видеоигр с поддержкой мобильных телефонов, PDA и обычных настольных ПК, и многое другое.

## Slide 78: Перевод существующей сети под управление IMS-ядра

## Slide 79: Подходы к переводу под IMS-ядро
+ Сохранение телефонного номера
+ Абоненты получают ДВО, DTMF-набор, и т.д.
- Длительная реконструкция с заменой оборудования, кроссов, электропитания
- Очень высокая стоимость реконструкции
+ Отсутствие дополнительных затрат
- Принудительная замена номера абонента
- Абоненты существующих АТС не получают ДВО, DTMF-набор до перехода на PON.
+ Сохранение телефонного номера
+ Абоненты получают ДВО, DTMF-набор, и т.д.
+ Стоимость решения в разы ниже, чем при внедрении MSAN
79
Без модернизации старых АТС:
Замена АТС на MSAN:
Внедрение Медиаторов:

## Slide 80: Сравнение подходов
Перевод абонентов в PON с использованием Медиатора
Перевод абонентов в PON без использования Медиатора
АТСКУ
МПН
(812) 345-67-80
АТСКУ
(812) 234-56-78
(812) 752-72-49
Сохранение телефонного номера
+ Быстрота модернизации
PON
+ Предоставление современных дополнительных видов обслуживания
+ Централизованное управление услугами, биллинг, СОРМ
Принудительная замена телефонного номера
АТСКУ
МПН
(812) 345-67-89
МПН
АТСКУ
(812) 752-72-49
PON
- Отсутствие дополнительных видов обслуживания
- Сохранение импульсного набора

## Slide 81: Медиатор Плана Нумерации
81

## Slide 82: Прохождение вызова
82

## Slide 83: Модернизация отдельной АТС
83

## Slide 84
Переносимость номера
МПН
Сеть
NGN / IMS
PON
Абонент переходит
на PON
(495) 345-67-89
(495) 345-67-89
84

## Slide 85: Реализация функций СОРМ
85
Notes: 85

## Slide 86: Последовательность развития центров обработки вызовов
Ступени распределения вызовов (до 80-х годов ХХ в.)
Call-центры
(1980-2000)
Контакт-центры
(XXI век)

## Slide 87: Call-центры на базе УАТС вариант TDM (a)

## Slide 88: IP-контакт-центр вариант NGN (б)

## Slide 89
Проблема инвалидности (1)
10% населения земли имеют ту или иную форму инвалидности: нарушения зрения, слуха, двигательных функций, интеллектуальные нарушения (680.000.000 людей).
18% населения имеют временные или возрастные функциональные нарушения (1.232.000.000) человек.
Информация ЮНЕСКО

## Slide 90
Проблема инвалидности (2)
Текстовый телефон:
  преобразует напечатанные буквы в импульсы и
  передает в Call центр.
  Оператор зачитывает, то, что напечатал глухой пользователь и печатает то, что слышащий пользователь сказал.

## Slide 91
Рынки операторов связи о ОТТ-провайдеров
(по прогнозу ITU-T на 2021 г.)

## Slide 92: Концепция «Безопасный город»

## Slide 93: Терминалы «Гражданин – милиция»

## Slide 94: Общая модель «Системы безопасности»

## Slide 95: Анализ лиц и номеров автомобилей

## Slide 96: Эра Всепроникающего Сетевого Мира U-networked World
Новый опыт пользователя
Web2.0 & Video 2.0
Новые бизнес-модели
Cloud computing
Новые виды бизнеса
Mobile broadband
M2M
Home network
Application store
Новая архитектура сети
All-IP convergence
Networked
world
Notes: Наступает Эра Сетевого мира (Networked World). Даже в тех регионах, где экономика переживает спад, в телекоммуникационной отрасли наблюдается сохранение и ускорение темпов роста за счет непрерывных инноваций и преобразований.
В настоящее время 60% пользователей Интернета смотрят телевидение через Интернет. 23% телевизоров в США подключены к Интернету. Крупнейший оператор кабельного телевидения в США, Comcast с июля 2009 года дублирует все свои программы в Интернете, в т.ч. и в формате мобильного ТВ.
Услуги «видео по запросу» дают 2% доходов операторов, и предполагается, что в течение двух лет их доля вырастет до 35%. Это означает, что люди будут получать только необходимую им информацию, а не тонуть в бескрайнем море информации.

## Slide 97
а)

## Slide 98
б)

## Slide 99
в)

## Slide 100
г)
г)

## Slide 101
Вмешательство телефонистки при занятости вызываемого абонента
Автоматическое определение номера вызывающего абонента
Запрос номера вызывающего абонента

## Slide 102: Модель МАР

## Slide 103: Процедура хенд-овер между BTS и между MSC

## Slide 104: Основные элементы базовой сети поколения 2G
Рис. 1.1 Основные элементы базовой сет

## Slide 105: Основные элементы базовой сети поколения 2.5G

## Slide 106: Основные элементы базовой сети поколений 2G, 2.5G и 3G

## Slide 107: IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

## Slide 108: IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
MCC (Mobile Country Code) - код страны из трех цифр, где мобильный абонент подписался на услуги мобильной связи, уникально идентифицирует страну постоянного пребывания MS, для России - 250;
MNC (Mobile Network Code) - код сети подвижной связи, состоящий из двух или трех цифр, идентифицирует домашнюю СПС абонента. Длина MNC зависит от значения MCC;
MSIN (Mobile Station Identification Number) - идентификационный номер мобильной станции, определяющий MS внутри домашней СПС.
Полям MNC и MSIN присвоено наименование национального идентификатора мобильной станции NMSI (National Mobile Station Identity).

## Slide 109: MSISDN (Mobile Station ISDN number) или MSRN (Mobile Station Roaming Number)

## Slide 110: MSISDN (Mobile Station ISDN number)
- код страны (CC), в которой осуществлена подписка на услуги мобильной связи, для России -7;
- национальный номер MS, состоящий из национального кода сети назначения NDC (National Destination Code) и номера абонента SN (Subscriber Number).

## Slide 111: IMEI (International Mobile Equipment Identity)

## Slide 112: IMEI (International Mobile Equipment Identity)
IMEI постоянно хранится в терминальном оборудовании абонента и в EIR и содержит TAC (Type Allocation Code) - модель и страну происхождения телефона (8 цифр) и SNR (Serial Number) – серийный номер (6 цифр), идентифицирующий оборудование в пределах TAC, а также дополнительную цифру, которая вычисляется по специальной формуле, во избежание ручного ввода IMEI при регистрации украденного аппарата.

## Slide 113: Функционирование сети сигнализации ОКС7 для поддержки услуг мобильной связи

## Slide 114
Шаг 1. Вызывающий абонент использует MSISDN для набора номера мобильного абонента.
Шаг 2. MSISDN обусловливает маршрутизацию вызова к MSC шлюза мобильной сети (GMSC).
Шаг 3. GMSC использует информацию в цифрах вызываемого номера для определения HLR мобильного абонента.
Шаг 4. HLR уже информирован о местоположении (адрес VLR) мобильного абонента; он запрашивает временный номер маршрутизации, позволяющий маршрутизировать вызов к корректному MSC.
Шаг 4. MSC/VLR передает временный номер маршрутизации, который имеет силу только на время существования соединения.
Шаг 5. Номер маршрутизации сообщается в GMSC.
Шаг 6. Вызов обслуживается с использованием сигнализации ISUP между GMSC и гостевым MSC.

## Slide 115
Обновление местонахождения

## Slide 117: Протоколы, используемые для передачи сообщений МАР при взаимодействии сетей TDM и IP
б)

## Slide 118
Превышение трафика данных над речевым трафиком как фактор перехода от узлов коммутации каналов к узлам коммутации пакетов.

## Slide 122
Сеть связи следующего поколения-NGN
(Next Generation Network)
В 2004 году в рек. Y.2001 указано, что NGN-это сеть на базе пакетов, которая даёт возможность использовать несколько широкополосных транспортных технологий, обеспечивающих качество обслуживания, и в которых функции, относящиеся к службам, независимы от транспортных технологий.
Предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению. Создание новых услуг. Реализация универсальной транспортной сети с распределённой коммутацией. Интеграция с
традиционными сетями связи.
Программные коммутаторы Softswitch обеспечивают взаимодействие различных сетей. Softswitch должен быть устройством управления и для ТФОП и для сети с коммутацией пакетов (IP – телефонии)..
Сети NGN называют мультисервисными, предоставляющими инфокоммуникационную услугу любого вида, в любой точке, в любое время, по приемлемым ценам. Поддерживается подвижность.

## Slide 123
УСЛУГИ

## Slide 124
Классическая Интеллектуальная сеть

## Slide 125: Услуги списка CS-1
AAB – Automatic alternative billing
ABD – Abbreviated dialing
CD – Call distribution
CF – Call forwarding
CCBS –Call completion to busy subscriber
FPN – Freephone
MCI – Malicious call identification
PRM – Premium rate
UAN – Universal access number
VOT – Televoting
VPN – Virtual private network

## Slide 127: Архитектура IN + IP-услуг
Mobile
Switching
Center
Прямой доступ к контенту
Шлюз
Service
Node (SN)
Service
Control
Point (SCP)
IP-сеть
ТфОП/IN
MSC
АТС
Разговор
Факс

## Slide 128
Система обработки телефонных карт
Удобное средство оплаты услуг связи
Все виды связи с таксофонов
Пользование междугордной связью с линий, не имеющих выхода на АМТС
Широкий спектр дополнительных видов обслуживания (СТК как универсальное средство авторизации)
С точки зрения абонента
Ликвидация даже потенциальной возможности возникновения дебиторской задолженности за услуги связи
Удобный способ оплаты традиционных услуг связи
Широкий спектр дополнительных видов обслуживания с тарификацией в режиме реального времени и возможность снижения тарифов за счёт предоплаты ведут к росту трафика
С точки зрения Оператора

## Slide 129
Конвергентные технологии – в чем их значение?
NGN/IMS
ТфОП
СПС
Разные сети – единый номер, единый набор услуг, мобильность и постоянная доступность
Услуги интеллектуальной маршрутизации и FMC

## Slide 130
Автоинформационная подсистема (IVR)
Организация автоматизированных справочно-информационных служб произвольного вида и назначения
Подключение по PRI, SS7/ISUP или SIP
Служба информирования о состоянии лицевого счета, интегрируемая с ИБС Оператора
Система многоуровневых голосовых меню с DTMF-навигацией
IVR службы карт авансовых платежей
Открытый интерфейс API для написания услуг
Встроенный конструктор голосовых меню
Возможность интеграции с ИБС Оператора
Произвольное количество служб на базе одной системы
Служба точного времени

## Slide 131
Система оповещения
Назначение и возможности системы
Возможность организации оповещения по спискам
Возможность организации систем оповещения о задолженности
Фраза автоинформатора задается индивидуально для каждого списка
Фиксация факта ответа вызываемого абонента
Повторные попытки оповещения в случае когда абонент занят или не отвечает

## Slide 132
Система телеголосования
Система предназначена для:
Проведения опросов общественного мнения
Использования средствами массовой информации для организации общения с аудиторией (заказ фильмов, оценка программ, формирование хит-парадов и т.д.)
Доступ к услуге: голосовой или через SMS
Система обеспечивает:
установление графиков запуска опросов
режим сбора данных за период времени или по количеству респондентов
формирование отчетов по проведенным опросам
доступ к результатам опросов через WEB

## Slide 133
Call Control
ИС
SIP
Service Logic
Billing
interface
API interface
XML,
ODBC,
RADIUS
Внешние
приложения
Call Management Subsystem
ISUP Interface Subsystem
VoIP Interface Subsystem
TDM- сеть
NGN
Платформа интеллектуальных услуг нового поколения
TCP/IP
backbone
INAP Interface Subsystem
SS7/ISUP
SS7/INAP
(E1 или SIGTRAN)

## Slide 135: Последовательность развития центров обработки вызовов
Ступени распределения вызовов (до 80-х годов ХХ в.)
Call-центры
(1980-2000)
Контакт-центры
(XXI век)

## Slide 136: Call-центры на базе УАТС вариант TDM (a)

## Slide 137: IP-контакт-центр вариант NGN (б)

## Slide 138: Снижение стоимости бита информации
Notes: Результатом развития технологий является стремительное падение ценности одного бита информации.
Однако, для пользователей это хорошо – становятся доступными новые, неведомые ранее услуги: магазины приложений, мобильная коммерция, мобильное телевидение, навигация и мониторинг дорожного трафика, пакеты этих услуг и новые режимы их комплексного, синергетического использования.
На смену эре «приложений-убийц» Killer Application (массовый охват пользователей несколькими супер-популярными услугами) приходит эра разнообразных «нишевых» приложений и сервисов, рассчитанных на определенные «фокус-группы» пользователей, с точной их дифференциацией. Группы могут исчисляться уже не тысячами, а десятками и даже единицами. Такая модель получила название Long Tail – «длинный хвост», поскольку вследствие снижения удельной ценности бита, спектр рентабельных в развертывании услуг будет все расширяться и кривая на слайде никогда не достигнет нулевой отметки. Иначе говоря, даже самый требовательный и специфичный пользователь найдет нужное ему приложение.

## Slide 139: Правила игры меняются
Услуги: Голос, SMS
Модель: ARPU, Минуты
Услуги: Данные
Модель: Доход с бита
$
Прибыль
Прибыль
Новые
услуги
Рост
MOU
Эра 2G
Эра 3G/4G
Notes: Если в эру 2G показатлями эффективности бизнеса были ARPU и MOU, то в эру 3G/4G основным показетелм становится «стоимость одного бита» при предоставлении новых услуг. Если стоимость бита будет высокой, то сколько бы новых услуг оператор ни внедрял, его бизнес не будет прибыльным.

## Slide 140: Унифицированные коммуникации
Purchase the Avatar Collector’s DVD now
Входящий вызов: Alice Andrews
Прием и генерация вызовов с любого терминала
Извещения могут быть кастомизированы под требования пользователей
Полная интеграция голоса, SMS, VoIP, IM и социальный сетей
входящий вызов: Alice Andrews
Notes: Пример унифицированных коммуникаций. При вызове на мобильный телефон, мы можем видеть вызов с любого терминала, включая телевизор, или персональный компьютер, или айпад.

## Slide 141: Услуги местоположения
 Услуги местоположения нового поколения
Notes: Большое распространение получат услуги местоположения, когда, например, проходя мимо супермаркета мы немедленно поулчим на свое мобильное устройство информацию об акциях и скидках, проходящий в нем (если конечно мы захотим такую информацию получать). Мы сможем не заходя в супермаркет оплачивать покупку и зайти туда только для получения покупки на выдаче.

## Slide 142: Отличия Интернет-ТВ от обычного
* Дает увидеть то, что ты хочешь, тогда, когда тебе это удобно. * Архив программ остается на сайте и доступен. * Хронометраж программ заметно меньше. * Прайм-тайм — дневной (офисный). * Можно точно сказать, сколько человек посмотрело программу. * Большая интерактивность. * Свобода творчества. * Большая гибкость: можно переделать непонравившуюся программу, пользователь простит. * Для интернет-зрителей это протестное телесмотрение: они или уже прекратили смотреть телевизор, или смотрят его эпизодически.

## Slide 143: Услуга «Три экрана»
Purchase the Avatar Collector’s DVD now
Медийный поток может контролироваться пользователем
Остановленный поток может быть возобновлен на другом устройстве
Любой поток может быть принят на любом устройстве с адаптацией контента
Notes: Услуга «Три экрана» позволяет продолжать просмотр телепрограммы на любом терминале зарегистрированном для пользователя.

## Slide 144: Эра Всепроникающего Сетевого Мира U-networked World
Новый опыт пользователя
Web2.0 & Video 2.0
Новые бизнес-модели
Cloud computing
Новые виды бизнеса
Mobile broadband
M2M
Home network
Application store
Новая архитектура сети
All-IP convergence
Networked
world
Notes: Наступает Эра Сетевого мира (Networked World). Даже в тех регионах, где экономика переживает спад, в телекоммуникационной отрасли наблюдается сохранение и ускорение темпов роста за счет непрерывных инноваций и преобразований.
В настоящее время 60% пользователей Интернета смотрят телевидение через Интернет. 23% телевизоров в США подключены к Интернету. Крупнейший оператор кабельного телевидения в США, Comcast с июля 2009 года дублирует все свои программы в Интернете, в т.ч. и в формате мобильного ТВ.
Услуги «видео по запросу» дают 2% доходов операторов, и предполагается, что в течение двух лет их доля вырастет до 35%. Это означает, что люди будут получать только необходимую им информацию, а не тонуть в бескрайнем море информации.