## Slide 1: Учебный курс Программное обеспечение инфокоммуникационных сетей и систем
Лекция 8-9
SDN/NFV + IoT/IoE + Cloud/Fog
Проф. Б.С. Гольдштейн
СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича
Факультет ИКСС

## Slide 2
SDN/NFV

## Slide 3
Смешанные аналогово-цифровые сети
Цифровые сети
Пакетные сети NGN/IMS
Число обслуживаемых пользователей
XXI
XX
SDN/NFV

## Slide 4
Причины сдвига телекоммуникационной парадигмы в направлении SDN и тотальной виртуализации
С момента зарождения цивилизации и до 2003 г. Человечеством создано 5 эксабайт информации
В 2017 году объём мирового трафика оценивается в 1.4 зеттабайта, т.е. по 120 эксабайтов в месяц неделю.
Из них на видео приходится 55% трафика, на web – 23%, на обмен файлами – 21%, на голос – 1%.
При этом ARPU неуклонно снижается.
CAPEX и OPEX неуклонно растут

## Slide 5: IP-телефонии более 20 лет (VocalTec в 1995 году)
Интернет протоколу (IP) - фундаменту современных сетей связи 35 лет
Сетевые технологии TCP/IP родом из восьмидесятых
Различные надстройки от SIGTRAN до SIP позволили дожить VoIP до настоящего времени, когда VoIP уже никому не интересен, а любая телефония – just another application мультисервисной NGN/IMS
Ещё работает, но... не развивается
Отсутствие инноваций!!!
Протоколы и технология VoIP из девяностых

## Slide 6: Почему Интернет является закрытым для инноваций?

## Slide 7
Идея SDN
SDN(Software Defined Network) – Программно конфигурируемые сети
(OpenFlow – протокол управления SDN, позволяющий создание виртуальных сетей )
Config
Config
Config
Config
Config
OSPF/
BGP
Существующая сеть на базе коммутаторов и маршрутизаторов
Программно-конфигурируемая сеть
Logical Network
Logical Network
Программный контроллер на базеOpenFlow

## Slide 8: Эволюция сетевых технологий
OpenFlow позволяет перенести логику сети на уровень приложений и отделить программную составляющую сети от аппаратной
Возможность программирования потоков позволяет создать с помощью OpenFlow по настоящему виртуальную сеть.
ハードウェア
パケット転送機能
ソフトウェア
通信経路制御機能
SDN
Controller
SDN Switch
Передача пакетов
Существующая сеть
Автономное и распределённое управление
Изоляция
Сеть на базе SDN
Централизованное
управление
Integration
Интеграция ИТ и сети
Software
Управление коммутацией`
Hardware
Передача пакетов
Сеть, как “чёрный ящик”
OSPF/
BGP
OpenFlow
OpenFlow
Управление
потоками данных

## Slide 9
Архитетура SDN

## Slide 10: Как работает OpenFlow
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Передачи пакетов и функция управления маршрутизацией разделены с помощью протокола управления потоками (flow control protocol).
Контролируя трафик на уровне отдельных потоков становятся возможными управление маршрутизацией, виртуализация и визуализация сети.
OpenFlow контроллер
Server
OpenFlow протокол
Режимы настроек потоков (Flow Setup modes):
Проактивный (Proactive) – контроллер прописывает правила в таблицах потоков до начала передачи трафика
Реактивный (Reactive) – если коммутатор принимает поток, запись о котором отсутствует в таблице, он запрашивает контроллер о правилах обработки данного потока.
Action
Statistics
Rule
Flow Table
Packet
Packet
Передача пакетов
OpenFlow коммутатор
Управление сетью

## Slide 11: Определение коммутации потоков OpenFlow
Поток (Flow) определяется комбинацией адреса и других полей (L1, L2, L3, L4).
Оперируя потоками, потоковая коммутация позволяет выбирать оптимальный маршрут из конца в конец основываясь на указанных политиках (Action).
Ｌ１
Ｌ２
Ｌ３
Ｌ４
Data
Src
MAC
VLAN
Priority
Src
IP
TCP/UDP
Src Port
TCP/UDP
Dst Port
Dst
MAC
Dst
IP
Ingress
Port
Ether
Type
VLAN
id
IP
ToS
IP
Proto
Существующая сеть:
L2 (MAC) Switching
L3 (IP) Routing
Управление передачей осуществляется по L2/L3 адресу
получателя на каждом узле сети
Fire wall etc...
Notes: 11
11
11

## Slide 12: Определение потока и программируемость
Правила
(точные и исключения)
Действие
Статистика
Поток 1.
Поток N.
Операции с потоками
На уровне коммутатора: Unicast, Multcast, управление полосой, фильтрация, балансировка нагрузки, обнаружение неисправностей, тунелирование, кодирование
Определение фильтрации потоков
Коммутатор: Port, VLAN ID, L2, L3, L4 …
Статистика потоков
На уровне коммутатора:
Кол-во пакетов и байтов, время соединения.
Пример операций с потоками
Multicast
Правила
(точные и wildcard)
Действие по умолчанию
Статистика
Waypoints
Middleware
Intrusion detection
2.
4.
1.
Unicast
Multipath
Load
-
balancing
Redundancy
3.
Notes: 12
12
12

## Slide 14
Существующая сеть ЦОД
Bandwidth
controller
Bandwidth
controller
Bandwidth
controller
Various applications
インターネット／ＶＰＮ
Cache
Cache
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
・・・・
Существующие ЦОД имеют единую вертикально-ориентированную структуру сети для всех пользователей, что влечёт за собой высокие капитальные и операционные расходы.
Internet etc
Bandwidth
controller
Router
Router
・・・
Router
Router
FW
FW
L2SW
LB
L2SW
LB
L3SW
L3SW
L2SW
L2SW
L2SW
L2SW
L2SW
Сеть ограничивает возможности серверной виртуализации
・сложность переноса VM
・необходимы усилия и время на изменение конфигурации сети при добавлении или модификации виртуальных машин (VM)
Управление полосой
Сетевой экран
Анти-вирус
Обнаружение атак
Авторизация
Балансировка нагрузки
Сетевые задачи
Сервера кэширования
Значительное время восстановления после сбоев
・Сложность определения причины неисправности
・Необходимость анализа лог-файлов всего сетевого оборудования
Высокие эксплуатационные расходы
・Большой объём конфигурационных, схемотехнических, настроечных и других данных для каждого вида оборудования
・Для управления сетевыми ресурсами каждого пользователя необходим администратор
Высокая стоимость расширения сети
・Все сетевые элементы проектируются с значительной избыточностью в расчёте на увеличение нагрузки.
・Структура сети одинакова для всех пользователей вне зависимости от реальных потребностей
Задачи сетей ЦОД

## Slide 15: Задачи конфигурирования и управления сетью - Упрощает структуру сети и оптимизирует сетевые ресурсы
Упрощение структуры сети с помощью виртуальных сетевых ресурсов и обеспечение динамической оптимизации этих ресурсов с помощью централизованного конфигурирования и управление сетью.
Обычная сеть
SDN
Virtual Machine
SDN коммутатор
Virtual Machine
OS
Load
Balancer
vSwitch
vSwitch
OS
Fire Wall
WAN
・・・
OS
Application
OS
Application
Пул сетевых ресурсов
Пул серверных ресурсов
Виртуальная
сеть
Виртуальные сервера
и хранилища
L2,L3、
L4LB&FW
L7-LB
ＡＰＬ-FW
SDN
контроллер
Bandwidth Control
SW
FW
SW
SW
LB
Servers
LB

## Slide 16
■ Существующая сеть
P-Flow физическая сеть
Виртуальная пользовательская сеть (VTN)
Конфигурирование SDN сети
Пользователь задаёт только логические соединения сети и прописывает их в контроллере. Контроллер генерирует таблицу потоков, которая реализует заданную конфигурацию виртуальной логической сети, и автоматически разворачивает её в физической сети.
Контроллер автоматически создаёт конфигурацию
логической сети поверх физической. Контроллер также автоматически контролирует перенаправление
трафика при сбоях в сети и перераспределяет трафик
при добавлении дополнительных коммутаторов.
Добавить
Логическая сеть
Только дизайн
Config
Sw1
Config
Sw2
Техника разработки конфигурации сущ. сети
IP адреса и VLAN назначаются в соответствие с
топологией физической сети.
Конфигурация каждого отдельного коммутатора
Создаётся с учётом сетевого окружения и затем
загружается в каждый коммутатор.
Config
Sw3
1. IP адрес дизайн
2. VLAN
дизайн
3. Логическая конфигурация соответствует физической топологии
1. SDN упрощает конфигурирование сети

## Slide 17: 2.Масштабирование сетевой архитектуры.
Снижает начальные инвестиции и позволяет масштабировать сеть точно в соответствие с потребностями
Обычная сеть
Высокие начальные инвестиции
Сеть проектируется с учётом будущего расширения
Сеть SDN
Сеть проектируется с учётом текущих требований, что снижает начальные инвестиции
Плавное расширение
сети за счёт механизма
масштабирования

## Slide 18
Масштабирование – отсутствие топологических ограничений
P-Flow допускает любые физические конфигурации.
P-Flow исключает broadcast storms с помощью централизованного управления топологией даже при наличии петлевых соединений.
стекирование без специального шасси.
square
mesh
fat tree
(Hyper) cube

## Slide 19
Обычная сеть
Сеть SDN
Визуализация
сети
Древообразная топология на базе физических устройств.
Плоская топология сети первого уровня с плоской структурой доменов второго уровня
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
Виртуальная сеть
Пул сетевых ресурсов
Физическая сеть
и серверы
Network-1
3. Виртуализация сети
Динамическое распределение сетевых, вычислительных ресурсов и хранилищ данных
Network-N
・・・・・・
・・・・・・
Привязка физических
и логических ресурсов
Пул серверных ресурсов
・・・
・・・
・・・
PFC
Виртуальные сервера
PFC
PFC

## Slide 20: Создание виртуальной сети от L2/L3 до L4/L7
Позволяет произвольно создавать любые L2/L3 - L4/L7 сети с использованием виртуальных компонентов (vRouters, vBridges, сетевых элементов, серверов и терминальных устройств).
VTN2(SubNetwork2)
VTN1 (SubNetwork1)
PFC
OpenFlow
протокол
Firewall
NAT
Load
Balancer
Пул коммутаторов
Пул сетевых
элементов
Физическая сеть
vRouter
vRouter
vBridge
vBridge
Изолированная
виртуальная сеть
Пул серверов

## Slide 21
Возможность скрытия физической топологии сети
Возможность создания, изменения и удаления виртуальных сетей
Возможность создавать и управлять виртуальными сетями не затрагивая других виртуальных сетей
Автоматизация через API
Автоматизированное масштабирование
Автоматизированный контроль надёжности из конца в конец
Простота изменения физической топологии сети в процессе эксплуатации
Отсутствие необходимости конфигурирования физических портов и интерфейсов в процессе эксплуатации
Эффект виртуализации сетевой инфраструктуры

## Slide 22: 4.Мониторинг потоков и сетевой нагрузки
■ Управление SLA с помощью визуализации сети
  Автоматически визуализирует сетевую топологию, включая физические коммутаторы, виртуальные коммутаторы и виртуальные машины.
  Визуализирует объём трафика и маршруты активных потоков трафика
  Управление SLA определяется контролем параметров и их пороговыми значениями для каждого потока трафика.
Notes: 22

## Slide 23
Все пакеты доставляются по единому маршруту
Пакеты, соответствующие критериям фильтрации, могут быть перенаправлены на порт любого анализатора
5. Снижение стоимости сети
Маршрутизатор
Коммутатор
Firewall, NAT
Видео
ProgrammableFlow
контроллер
Firewall, NAT
Балансировка
нагрузки
Традиционная сеть
SDN сеть
Перемаршрутизация трафика для анализа
Весь трафик проходит через все устройства
Файлы
Веб
Коммутатор
Видео
Файлы
Веб
Балансировка
нагрузки
Redirect

## Slide 24: Снижение CAPEX: Повышение эффективности сети
Существующие сети имеют вертикальную структуру, разделённую между пользователями и приложениями (silo model).
ProgrammableFlow brings resource pooling and sharing, which improve resource efficiency.
SDN controler
Виртуализация серверов
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
Внешняя сеть
Сетевые приложения
ＶＭ
ＶＭ
Firewall
Virus check
IDS
Authentication
Bandwidth
Load
balancer
cache
Пул коммутаторов
Пул серверов
Пул сетевых
ресурсов
SDN, Centralized
Сеть на базе SDN
Приложения
インターネット／ＶＰＮ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
ＶＭ
・・・・
LB
LB
Cache
Cache
・・・
・・・
Silo
Silo
・・
Создание пула
ресурсов
IP сеть ЦОД
Коммутаторы SDN
Внешняя сеть

## Slide 25: Сравнение затрат на строительство сетей NGN и SDN
3
4
Кол-во серверов
Кол-во систем
1
2
Существующая модель IP сети ЦОД:
-Неэффективное использование ресурсов, увеличивающее капитальные затраты
SDN:
Эффективное использование ресурсов снижает капитальные затраты
Совместное использование инфраструктуры снижает потребности расширений
2 x GbE порта на сервер
Стоимость
оборудования

## Slide 26: Снижение эксплуатационных расходов за счёт упрощения конфигурации сети
В существующей сети необходимо настраивать каждое устройство в отдельности
Контроллер SDN обеспечивает централизованное одномоментное конфигурирование всех сетевых компонентов, что значительно упрощает все операции.
\
All switches are manually configured.
Контроллер SDN обеспечивает централизованное одномоментное конфигурирование
Физическая сеть
PFC
PFS
Виртуальная сеть
Физическая сеть
Config
Sw1
Config
Sw2
Config
Sw4
Config
Sw5
Config
Sw6
Config
Sw3
Логическая сеть
Дизайн
Flow table
provisioning
Логическая и физическая сеть
Автоматическое
конфигурирование
Сеть ЦОД на базе SDN
IP сеть ЦОД
Физическая сеть
Логическая сеть

## Slide 27: Сравнение OPEX: конфигурирование и модификация
OPEX analysis model: 1000 servers (2000 ports) per year
OPEX | Legacy switch network | SDN network
Install edge switches | 22 | 18
Install additional core/ aggregation switches | 8 | 5
Network system modification | 70 | 18
Total | 100 | 41
OPEX：
60％ reduction
ProgrammableFlow controller
Other vendors’
switch
Legacy network
SDN
PF5820
PF5240
Configuration
model
ProgrammableFlow Switch
100%=Legacy network cost

## Slide 28
Полный вариант

## Slide 29
Гибридный вариант сети, в которой SDN контроллеру
подчинены граничные устройства MPLS сети, с целью
снятия нагрузки с них

## Slide 30: Будущее SDN  SDE
Еще более полное объединение SDN-телеком решений и cloud сервисов в одну модель
Большая централизация сетей, значительные экономии площадей региональных узлов
Единые технологии DDoS/DPI/BigData как часть мощных SDN-платформ
Межсетевой операторский обмен на уровне SDN-SDN (cloud-cloud)
Совместное использование устройств передачи операторами
Появление новых протоколов маршрутизации
Централизованная модель СОРМ
SDE?
User Defined Network ?..

## Slide 31: Архитектура HP SDN

## Slide 32: Архитектура SDN СПбГУТ-Х

## Slide 33: NFV

## Slide 34: Виртуализация сетевых функций
Classical Network Appliance Approach
BRAS
Firewall
DPI
CDN
Tester/QoE
monitor
WAN
Acceleration
Message
Router
Radio/Fixed Access
Network Nodes
Carrier Grade NAT
Session Border
Controller
PE Router
SGSN/GGSN
Fragmented, purpose-built hardware.
Physical install per appliance per site.
Hardware development large barrier to entry for new vendors, constraining innovation & competition.
Network Functions Virtualisation Approach
High volume Ethernet switches
High volume standard servers
High volume standard storage
Orchestrated,
automatic & remote install.
Competitive &
Innovative
Open Ecosystem
Independent
Software Vendors

## Slide 35: Архитектура NFV

## Slide 36: Новая сетевая парадигма SDN/NFV
NFV и SDN взаимно дополняют друг друга, обеспечивают совместно снижение CAPEX и OPEX, но не зависят друг от друга, т.е. NFV может применяться без SDN и vice-versa
Open
Innovation
Software
Defined
Networking
Network
Functions Virtualisation
Оперативность
ввода новых сервисов, гибкость снижение CAPEX и OPEX
Создание сетевой абстракции, повышение гибкости управления, снижение CAPEX и OPEX
Поддержка инновационных приложений 3-й стороны

## Slide 37: Синергия SDN и NFV
Пересмотр сетевой архитектуры
Разделение управления коммутацией и передачи данных
Отмена привязки сетевых функций к определённому оборудованию и локации
Пересмотр архитектуры компонентов сети
Любая сетевая функция может быть динамически развёрнута на любом подходящем вычислительном ресурсе, контролируемом оператором.
Реализация динамической сетевой среды для создания облачной среды на базе традиционной или NFV инфраструктуры
с целью оптимизации задач передачи трафика и предоставления услуг

## Slide 38
IoT/IoE

## Slide 39
IoT= (Thg + Dev) x Internet

## Slide 40: IoE

## Slide 42
Cloud/Fog

## Slide 48: Эталонная архитектура облачных вычислений NIST

## Slide 49: Эталонная архитектура облачных вычислений ITU-T

## Slide 52
FoE = FogComputing + IoE