## Slide 1: Моделирование и оптимизация в системах и сетях электросвязи Раздел 1 Предметная область и методы моделирования оптимизируемой системы
(МОССЭС)
Парамонов Александр Иванович
alex-in-spb@yandex.ru

## Slide 2: Содержание
Введение
1 Предметная область
2 Модели сети связи как СМО
2.1 Параметры моделей
2.2 Параметры функционирования сети связи
2.3 Примеры аналитических модели сетей связи как (СМО)
2.4 Элементарные СМО
2.5 Последовательность СМО
2.6 Потоки отличные от простейшего
3 Модели надежности сети связи
3.1 Общие определения
3.2 Надежность простейших структур
3.3 Мостовая схема включения
3.4 Метод декомпозиции
3.5 Метод включения –исключения
4 Выводы

## Slide 3: Введение
Теория оптимизации основана на использовании математических методов для нахождения оптимальных, в определенном смысле, решений различных задач.
Определение смысла оптимального решения является задачей прикладной области. В области построения и эксплуатации сетей связи, могут рассматриваться оптимальные решения в части выбора физической и логической структуры сети связи, параметров сетевых элементов, распределения ресурсов, управления трафиком и качеством обслуживания с учетом необходимых требований и нормативов и др.
Основные этапы получения оптимального решения состоят в описании модели рассматриваемой системы, определении целевой функции и нахождении ее экстремума. Реализация этих этапов зависит от специфики и сложности конкретной задачи и может быть выполнена различными методами.
В данном материале рассматриваются возможные подходы и методы решения подобных задач.

## Slide 4: 1. Предметная область
Выбор той или иной модели сети связи зависит от предметной области, т.е. от того какие свойства сети связи предполагается оптимизировать. В качестве примера можно привести:
-качество обслуживания трафика (предоставления услуг);
-надежность сети связи (доступность услуг связи);
-экономические показатели.
Для моделирования качества обслуживания трафика используется модели сети связи как системы массового обслуживания (СМО), известные из теории телетрафика (теории массового обслуживания).
Для моделирования надежности сети связи используются методы теории надежности, теории вероятностей и математической статистики.
Для моделирования экономических показателей используют методы экономики.

## Slide 5: 2 Модели сети связи как СМО 2.1 Параметры моделей
Основная задача моделирования сети связи – определить соотношение между трафиком, ресурсами сети и качеством обслуживания

## Slide 6
2.2 Параметры функционирования сети связи

## Slide 7: 2.3 Примеры аналитических модели сетей связи как (СМО)
Сеть связи выполняет работу по обслуживанию трафика. Трафик в сети связи представляет собой процесс поступления и обслуживания заявок пользователей. Процесс поступления заявок, чаще всего, представляет собой случайный процесс. Заявки (вызовы или пакеты данных) поступают в случайные моменты времени. Для обслуживания каждой заявки сеть предоставляет некоторый ресурс, если в момент поступления заявки свободных ресурсов нет, то в зависимости от дисциплины обслуживания, заявка получает либо отказ в обслуживании, либо ставится на ожидание (в очередь).
Сеть связи и ее элементы могут быть представлены как системы массового обслуживания (СМО).
Функционирование СМО характеризуется параметрами трафика, параметрами пропускной способности и параметрами качества обслуживания.
Z – случайное число

## Slide 8: Обозначения СМО по Кендаллу (Kendall’s notation)
А) Тип потока заявок
Символ | Название | Описание
M | Markovian | Простейший поток.
D | Degenerate distribution | Детерминированный поток.
Ek | Erlang distribution | Поток Эрланга k-параметр формы.
G | General distribution | Общий вид распределения.
MAP (Markovian arrival process) – промежутки времени между вызовами имеют не экспоненциальное распределение.
BMAP – возможно поступление k заявок в один момент (k-случайное число)
MMPP – Пуассоновский процесс модулированный Марковским процессом.
2.3.1 Элементарные СМО

## Slide 9
B) Распределение времени обслуживания
Символ | Название | Описание
M | Markovian | Экспоненциальное распределение.
D | Degenerate distribution | Детерминированное время обслуживания.
Ek | Erlang distribution | Распределение Эрланга.
G | General distribution | Общий вид распределение.
C) Число обслуживающих устройств
K) Число мест ожидания
N) Число источников заявок
D) Дисциплина выбора из очереди
Символ | Название | Описание
FIFO/FCFS | First In First Out/First Come First Served | Первым вошел, первым вышел.
LIFO/LCFS | Last in First Out/Last Come First Served | Последним вошел первым вышел.
SIRO | Service In Random Order | Случайный выбор из очереди.
PNPN | Priority service | С пиоритетами.

## Slide 10: M/M/V (ДО с потерями)
1 Формула Эрланга
Вероятность потерь вызовов
Интенсивность нагрузки (Эрл)
Число обслуживающих устройств (линий)
Вероятность потерь на i участке сети
Число участков сети
Простейший поток вызовов
Экспоненциальное распределение времени обслуживания
Интенсивность вызовов
Интенсивность обслуживания
Средняя продолжительность обслуживания

## Slide 11: M/M/V (ДО с ожиданием)
- 1 Формула Эрланга;
- Интенсивность нагрузки Эрл.;
- число обслуживающих устройств.
2 Формула Эрланга
Вероятность задержки

## Slide 12: M/G/1
Средняя длина очереди
- средняя продолжительность обслуживания (ед.времени).
- среднеквадратическое отклонение длительности обслуживания.
- параметр потока (интенсивность заявок для стационарного потока).
Формула Полячека-Хинчина
Формула Литтла
Задержка начала обслуживания (время ожидания)

## Slide 13: M/M/1 M/D/1
M/M/1
Теорема Бёрке
Теорема Бёрке

## Slide 14: Аппроксимация Клейнрока
Если выполняется следующий ряд условий:
-на узлы сети поступают внешние потоки трафика, которые можно считать простейшими;
-время обслуживания в узлах распределено по показательному закону;
-сеть является сильно связанной;
то при средних и и больших нагрузках узлы сети можно рассматривать как независимые СМО типа M/M/1.
В ряде случаев, когда выполняются перечисленные выше условия, сеть можно представить как сеть как сеть из независимых СМО типа М/M/1. Это позволяет в значительной степени упростить анализ функционирования сети связи.

## Slide 15: 2.3.2 Последовательность СМО
Функция распределения для последовательности устройств
Число последовательных СМО
Плотность распределения времени обслуживания i СМО
Плотность распределения времени обслуживания последовательности СМО
Преобразование Лапласа
Обратное преобразование Лапласа

## Slide 16: Пример последовательности СМО M/M/1

## Slide 17: 2.3.3 Оценка задержки и джиттера (IPTD, IPDV)

## Slide 18: 2.3.4 Потери пакетов данных (IPLR)
Модель обслуживания в узлах сети M/M/1/K (конечный размер буфера)
Пакет теряется при
Вероятность потери в узле

## Slide 19: 2.3.5 Ошибки в пакетах данных (IPER)
Основная доля ошибок возникает при передаче данных по линиям связи
Потери на участке маршрута зависят от типа линии передачи и ее протяженности и нормируются для различных систем передачи.

## Slide 20: 2.3.6 Потоки отличные от простейшего
строго самоподобный в широком смысле
асимптотически самоподобным
строго самоподобный в узком смысле
коэффициент Херста
простейший поток
самоподобный поток
антиперсистентный поток
Поток
Автокорреляционная функция потока
Агрегированный поток
Самоподобные потоки

## Slide 21: Оценка коэффициента Херста и АКФ
Метод анализа изменения дисперсии

## Slide 22: Пример реализаций простейшего, самоподобного и антиперсистентного потоков
Простейший поток H=0,5
Самоподобный поток H=0,9
Антиперсистентный поток H=0,3

## Slide 23: GI/G/1
Неравенство Кингмана
(Kingman)
Аппроксимация Маршала
(Marchall)
- средняя продолжительность обслуживания (ед.времени)
- дисперсия интервалов времени между моментами поступления пакетов (ед.времени2)
- дисперсия времени обслуживания пакетов (ед.времени2)
- интенсивность нагрузки (Эрл)
- интенсивность поступления пакетов (пакетов/с)

## Slide 24: 3 Модели надежности сети связи
В отрасли связи действует ГОСТ Р 53111-2008, определяющий устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Ниже приведены определения согласно данному документу.
1 устойчивость функционирования сети электросвязи: Способность сети электросвязи выполнять свои функции при выходе из строя части элементов сети в результате воздействия дестабилизирующих факторов.
2 дестабилизирующий фактор: Воздействие на сеть электросвязи, источником которого является физический или технологический процесс внутреннего или внешнего по отношению к сети электросвязи характера, приводящее к выходу из строя элементов сети.
3 коэффициент готовности: Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
4 коэффициент оперативной готовности: Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
5 надежность сети электросвязи: Свойство сети электросвязи сохранять способность выполнять требуемые функции в условиях воздействия внутренних дестабилизирующих факторов (т.е. сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания).
3.1 Общие определения

## Slide 25: Общие определения
6 живучесть сети электросвязи: Свойство сети электросвязи сохранять способность выполнять требуемые функции в условиях, создаваемых воздействиями внешних дестабилизирующих факторов.
7 работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять им заданные функции, соответствуют требованиям или нормам.
8 средняя наработка на отказ: Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.
9 вероятность связности (связность) направления электросвязи: Вероятность того, что на заданном направлении электросвязи существует хотя бы один путь, по которому возможна передача информации с требуемыми качеством и объемом.
10 внутренний дестабилизирующий фактор: Дестабилизирующий фактор, источник которого расположен внутри сети электросвязи или ее элементов.
11 внешний дестабилизирующий фактор: Дестабилизирующий фактор, источник которого расположен вне сети электросвязи.
12 направление связи (основное направление связи): Совокупность линий передачи и узлов связи, обеспечивающая связь между двумя пунктами сети для обеспечения деятельности органов государственного управления, обороны, безопасности, охраны правопорядка, мобилизационной готовности при чрезвычайных ситуациях.
В качестве показателя надежности каналов электросвязи применяется коэффициент готовности Кг канала электросвязи, определяемый выражением:
Кг = То/(То + Тв), (1)
где То - среднее время наработки на отказ канала электросвязи;
Тв - среднее время восстановления работоспособности канала электросвязи.

## Slide 26: Иллюстрации (надежность сетей связи)
Alcatel-Lucent Bell Labs
Уязвимости системы телекоммуникаций
N | Группа факторов | Доля от общего количества отказов, % | Потери пользователь-ского времени, %
1 | Отказы технических средств | 19 | 7
2 | Перегрузки сети | 6 | 44
3 | Ошибки ПО | 14 | 2
4 | Ошибки персонала | 25 | 14
5 | Вандализм | 1 | 1
6 | Непреднамеренная разрушительная деятельность людей | 24 | 14
7 | Природные явления | 11 | 18
США (FCC)

## Slide 27
3.2 Надежность простейших структур
(последовательное и параллельное включение элементов)

## Slide 28
3.3 Мостовая схема включения

## Slide 29
3.4 Метод декомпозиции

## Slide 30: 3.5 Метод добавления-удаления (IE – inclusion-exclusion)
Пусть граф сети имеет l путей между заданными двумя узлами
Событие, которое заключается в том что все элементы пути Tj исправны
Система из l работает, когда работает хотя бы один путь
Неравенства Бонферрони
3.5 Метод включения-исключения (IE – Inclusion – Exclusion)

## Slide 31
Метод включения-исключения (пример)

## Slide 32: 4 Выводы
Оптимизация сети связи является комплексной задачей для решения которой требуется решение задач различного характера начиная с уровня элемента сети до уровня управления и планирования ее развития;
Для решения задач на различных уровнях используются различные методы оптимизации, позволяющие решить задачи данного уровня.
Для постановки задачи оптимизации требуются математические модели элементов сетей связи, позволяющие построить целевую функцию, т.е. построить зависимость некоторого параметра или параметров, отражающих эффективность, от значений параметров управления.