## Slide 1: Моделирование и оптимизация в системах и сетях электросвязи Раздел 2 Понятие задачи оптимизации, классификация задач оптимизации
(МОССЭС)
Парамонов Александр Иванович
alex-in-spb@yandex.ru

## Slide 2: Содержание
Введение
1. Понятие оптимизации
2. Этапы оптимизации

## Slide 3: Введение
Теория оптимизации основана на использовании математических методов для нахождения оптимальных, в определенном смысле, решений различных задач.
Определение смысла оптимального решения является задачей прикладной области. В области построения и эксплуатации сетей связи, могут рассматриваться оптимальные решения в части выбора физической и логической структуры сети связи, параметров сетевых элементов, распределения ресурсов, управления трафиком и качеством обслуживания с учетом необходимых требований и нормативов и др.
Основные этапы получения оптимального решения состоят в описании модели рассматриваемой системы, определении целевой функции и нахождении ее экстремума. Реализация этих этапов зависит от специфики и сложности конкретной задачи и может быть выполнена различными методами.
В данном материале рассматриваются возможные подходы и методы решения подобных задач.

## Slide 4: 1. Понятие оптимизации
Оптимизация это поиск такого решения, во множестве всех возможных решений, которое по некоторым признакам предпочтительнее других.
Optimus (лат.) – лучший.
Оптимальное состояние – такое состояние системы, в котором любое изменение параметров управления не приводит к желаемым изменениям состояния.
Для постановки задачи оптимизации необходимо иметь:
1. Предмет оптимизации – оптимизируемая система (связи)
2. Возможность влияния на систему (модель системы), посредством набора некоторых параметров
3. Возможность оценки состояния системы (модели системы)
Оптимизируемая система
Параметры управления
Показатели состояния
Модель системы
Критерий оптимальности

## Slide 5
По современным представлениям анализ, синтез и управление сложными системами практически любого происхождения, в том числе, и сетей связи, возможны лишь на основе описания этих систем в форме математических моделей.
Для описания таких моделей характерно наличие двух групп элементов, увязанных в единую систему и взаимодействующих друг с другом:
-значения элементов одной группы могут изменяться в определенных границах;
-значения элементов второй группы зависят от значений элементов первой группы.
Параметры управления – параметры системы, которыми можно изменять, и изменение которых приводит к изменению состояния системы (параметров функционирования системы)
Показатели состояния системы – некоторые параметры системы, значения которых характеризуют состояние системы или интересующие нас показатели ее функционирования.
Например, если под системой понимать линию связи между двумя узлами сети связи, то параметрами управления могут быть, такие параметры, как число каналов (соединительных линий), пропускная способность (скорость ПД), число физических линий (кабелей) и т.п., а показателями состояния могут быть такие параметры, как вероятность потерь (доля потерянных вызовов), время доставки пакета данных, надежность линии связи и т.п.
В таком случае можно говорить о параметрах управления и целевой функции.
Оптимизация состоит в поиске такого набора параметров управления, при котором целевая функция достигает экстремума.
Этим достигается новое качественное состояние системы – экстремальность результата ее функционирования по заданному критерию качества.

## Slide 6: Задачи оптимизации СС
Задачи выбора структуры сети
1.1 выбор числа уровней иерархии
1.2 оптимизация уровня (число и распред. Узлов, линий)
2 Распределение ресурсов
Пропускная способность
Производит. узлов
Задачи выбора плана функционирования сети
-Задачи проектирования (ввод ресурсов, ввод услуг)
-Задачи эксплуатации (упрю произв. Распр. Трафика)
Задачи разработки плана построения сети
-этапы ввода оборудования
-этапы ввода услуг
-замена оборудования
-ввод новых технологий

## Slide 7: 2. Этапы оптимизации
Основные этапы оптимизации
1. Формулировка задачи
2. Построение модели системы
3. Выбор параметров управления и показателей состояния
4. Построение целевой функции, связывающей параметры управления и показатели состояния
5. Выбор метода оптимизации целевой функции
6. Решение задачи
На этапе формулировки задачи – необходимо определить предметную область, настоящее состояние и условия в которых находится исследуемая система (сеть или система связи), определить желаемый результат (желаемое состояние).
Построение модели системы – заключается в описании существенных для решения задачи свойств системы, их связей и зависимостей от ряда параметров.
В общем случае, модель системы может быть физической, аналитической, имитационной или комбинированной (аналитическая и имитационная модели являются математическими моделями, имеющими различную реализацию).
Физическая модель предполагает построение системы или ее части (натурное моделирование).
Аналитическая модель предполагает описание свойств исследуемой системы с помощью математических выражений (методов).
Имитационная модель предполагает оценку свойств системы с помощью численных методов (возможно и с использованием аналитических моделей) и реализацию в виде программного обеспечения для ЭВМ.

## Slide 8
Выбор параметров управления заключается в определении набора (множества) переменных построенной модели, изменение значений которых приводит к изменению показателей состояния.
Построение целевой функции – заключается в описании функциональной зависимости между параметрами управления (независимыми переменными) и некоторым целевым показателем (зависимой переменной).
Для построения целевой функции используется модель системы, показатели состояния которой связываются некоторой функциональной зависимостью с целевым показателем.
Выбор метода оптимизации целевой функции. Решение задачи оптимизации на данном этапе заключается в отыскании такого значения параметров управления, при котором достигается необходимое значение (обычно, минимум или максимум) целевой функции. Для решения данной задачи, в зависимости от вида целевой функции, наличия и вида ограничений на значения переменных, могут быть использованы различные математические (аналитические или численные) методы.
Решение задачи заключается в реализации выбранных методов и выполнении вычислений, в результате которых, будет получено искомое значение параметров управления.