## Slide 1: Моделирование и оптимизация в системах и сетях электросвязи Раздел 3 Постановка задачи оптимизации, целевая функция, ограничения, примеры постановки задач оптимизации сетей и систем связи.
(МОССЭС)
Парамонов Александр Иванович
alex-in-spb@yandex.ru

## Slide 2: Содержание
1. Примеры постановки задачи оптимизации
1.1 Качество обслуживания в сети с КК
1.2 Надежность сети связи
2. Аналитические методы оптимизации
2.1 Экстремумы функции
2.2. Безусловная оптимизация
2.3. Условная оптимизация
2.3.1 Метод множителей Лагранжа
2.3.2 Выпуклые функции
2.3.3 Условия Каруша-Куна-Таккера (ККТ)
3. Численные методы оптимизации
3.1 Общий алгоритм численных методов
3.2 Оптимизация функции одной переменной
3.2.1 Прямой поиск
3.2.2 Дихотомия
3.2.3 Метод золотого сечения
3.2.4 Метод чисел Фибоначчи
3.3 Оптимизация функции нескольких переменных
3.3.1 Покоординатный спуск (функция нескольких переменных)
3.3.2 Метод Хука-Дживса
3.3.3 Симплекс метод Нелдера-Мида
6.3.4 Некоторые другие методы оптимизации выпуклых функций
3.4 Стохастические методы
3.4.1 Слепой случайный поиск
3.4.2 Эволюционный метод (генетический алгоритм)
3.5 Динамическое программирование

## Slide 3: 1. Примеры постановки задачи оптимизации 1.1 Качество обслуживания в сети с КК
Рассматривается сеть связи с коммутацией каналов (КК). Структура сети задана графом. Сеть состоит из m узлов связи и n направлений связи (ребер графа).
1. Формулировка задачи
-предметная область - качество обслуживания (вероятность потерь вызовов)
-состояние сети задано исходными данными
-требуется найти оптимальное число каналов в каждом из направлений связи для получения минимальных потерь вызовов в сети, при заданном общем числе каналов N.
2. Построение модели системы
-полагаем, что в направлениях сети имеют место простейшие потоки вызовов
-модель направления связи может быть представлена первой формулой Эрланга.
Число каналов в j направлений связи
Интенсивность нагрузки в j направлений связи (Эрл)
Общее число каналов в сети = const

## Slide 4
3. Выбор параметров управления и показателей состояния
-параметры управления: число каналов в каждом из направлений связи,
-показатели состояния: потери в каждом из направлений связи.
5. Выбор метода оптимизации целевой функции
6. Решение задачи
Эти этапы будут рассмотрены ниже.
4. Построение целевой функции
Выберем в качестве целевого показателя средневзвешенную вероятность потери вызова в сети
где
Целевая функция
при

## Slide 5: 1.2 Надежность сети связи
Рассматривается сеть связи. Структура сети задана графом. Сеть состоит из m узлов связи и n направлений связи (ребер графа).
1. Формулировка задачи
-предметная область - надежность сети связи (вероятность исправного состояния)
-состояние сети задано исходными данными
-требуется найти оптимальное число каналов в каждом из направлений связи для получения максимальной надежности сети, при заданном общем числе каналов N.
2. Построение модели системы
-полагаем, что направление исправно, если исправен хотя бы один канал;
-тогда модель направления связи может быть представлена как вероятность его исправного состояния
Число каналов в j направлений связи
Надежность канала в j направлений связи (вероятность исправного состояния
Общее число каналов в сети = const
Значимость j направления связи

## Slide 6
3. Выбор параметров управления и показателей состояния
-параметры управления: число каналов в каждом из направлений связи,
-показатели состояния: вероятность исправного состояния каждого из направлений связи.
5. Выбор метода оптимизации целевой функции
6. Решение задачи
Эти этапы будут рассмотрены ниже.
4. Построение целевой функции
Выберем в качестве целевого показателя средневзвешенную вероятность исправного состояния сети
где
Целевая функция
при