## Slide 1
Тема
TMN

## Slide 2
О чём мы?

## Slide 3
А если серьёзно?
Сети связи стали гетерогенными - включающими множество типов оборудования связи, поддерживающих различные стандарты и протоколы передачи информации
Появились требования поддерживать заданный уровень качества (QoS, SLA) для различных категорий пользователей

## Slide 4
Решение
Централизованное управление сетью:
  Быстрое внедрение новых услуг связи (доход++, клиенты++)
  Поддержка нормативного качества обслуживания (включая минимизацию времени восстановления сети/сервисов после сбоев/отказов)
  Обеспечение поддержки пользователей
  Снижение эксплуатационных затрат при сохранении эффективного баланса «стоимость VS производительность VS надёжность»

## Slide 5
Концепция TMN
TMN – концепция сети управления электросвязью (telecommunication management network)
Применение TMN – комплексный подход, охватывающий области от управления бизнесом оператора и услугами связи (верхний уровень – OSS, operational support system) до управления отдельным устройством или элементом сети (нижний уровень – NE, network element)

## Slide 6
Классическая иерархия сети TMN
Центр управления сетью
Территориальный центр управления
Узловой центр управления
Центр управления элементами сети
Контроль и непосредственное взаимодействие с оборудованием
Управление в целом, с возможностью управления сетями и услугами связи
Управление сетями и услугами в зоне, административно выделенной ЦУС
Управление сетями и услугами в зоне, административно выделенной ТЦУ

## Slide 7
Информационная модель
Люди
Информационные устройства
Коммуникационная инфраструктура
Информация
Взаимодействие основных элементов глобальной информационной модели

## Slide 8
Услуги в информационной модели
Инфраструктурный уровень
Middleware
Базовый уровень
Услуги IP-телефонии, службы ПД, интеллектуальные сети, Интернет
Биллинг, Безопасность, Аутентификация, Поиск данных
Информационные устройства (телефон, модем, ПК), сети доступа, транспортная сеть

## Slide 9
Инфраструктурный уровень услуги
Инфраструктурные компоненты услуги – представляют возможность доступа к конечным услугам/сервисам (голос, передача данных и т.п.), могут включать в себя компоненты промежуточного (middleware) и базового уровня управления

## Slide 10
Промежуточный уровень услуги
Компоненты промежуточного уровня – используются для обеспечения межсетевого взаимодействия и совместного функционирования нескольких приложений. Позволяют добавлять функциональность, необходимую для предоставления всего набора инфраструктурных услуг. Функционирование услуг – отложенное, не обязательно в реальном времени

## Slide 11
Базовый уровень услуги
Компоненты базового уровня – делятся на компоненты услуг сетей связи (используют сетевые ресурсы) и компоненты услуг обработки и хранения информации (используют ресурсы систем хранения и обработки данных). Функционирование услуг – в реальном времени.
Де-факто, услуги базового уровня реализуются с помощью программного обеспечения управления оборудования электросвязи и не относятся к TMN.

## Slide 12
Что ещё описывает инф. модель?
Функция – логический элемент, выполняющий определённое задание в зависимости от входного сигнала
Логический интерфейс – описание процедуры взаимодействия между различными функциями. Содержит описание протокола взаимодействия и описание функциональной опорной точки (указывает, какие точно действия или операции должны быть доступны при вызове функции)

## Slide 13
Какие бывают функции?
Функция 1
Функция 2
Форматы информации
Протоколы взаимодействия
Функции приложений (application functions)
Функции промежуточного уровня (middleware functions)
Функции контроля услуг (service control functions)
Функции управления (management functions)
Функции базового уровня (baseware functions)

## Slide 14
Какие бывают протоколы?
Тип интерфейса / протокола | Назначение стыка / интерфейса
Прикладной протокол (Application Protocol) | Логический стык межу прикладными функциями
Прикладной программный интерфейс (Application Programming Interface) | Логический интерфейс между прикладными функциями и функциями промежуточного уровня, которые поддерживают прикладные функции

## Slide 15
Какие бывают протоколы? (часть 2)
Тип интерфейса / протокола | Назначение стыка / интерфейса
Протокол промежуточного уровня (Middleware Protocol) | Логический стык между функциями промежуточного уровня
Базовый программный интерфейс (Basic Programming Interface) | Логический интерфейс между функциями промежуточного уровня и функциями базового уровня, поддерживающими промежуточный уровень

## Slide 16
Какие бывают протоколы? (часть 3)
Тип интерфейса / протокола | Назначение стыка / интерфейса
Человеко-машинный интерфейс (Human-Computer Interface) | Логический интерфейс между пользователем и, главным образом, функциями базового уровня (но не ограничиваясь ими)
Опорная точка сетей связи (Telecommunications Reference Point) | Логический интерфейс между функциями базового уровня и функциями сетей связи

## Slide 17
Примеры функций и интерфейсов

## Slide 18
Что же такое TMN?
Сеть TMN – является самостоятельной сетью, «надстройкой» над традиционной сетью электросвязи.
Сеть TMN – обеспечивает управление, мониторинг и автоматизированную эксплуатацию телекоммуникационного оборудования.
Сеть TMN – используется для управления услугами сетей связи, для администрирования с целями обеспечения качества и безопасности услуг.

## Slide 19
Что же такое TMN? (продолжение)
Сеть TMN – предоставляет оператору связи множество функций управления телекоммуникационными сетями и услугами, обеспечивая обмен информацией (выдача команды -> выполнение команды -> получение результата).
Для передачи сигналов и команд управления, TMN подключается к оборудованию электросвязи по сети передачи данных.

## Slide 20
Для закрепления пройденного

## Slide 21
Архитектурные уровни TMN
Функциональная архитектура
Физическая архитектура
Информационная архитектура_____
Логическая многоуровневая архитектура

## Slide 22
Функциональная архитектура
Функциональные блоки:
- операционной системы (OS function block, OSF)
- элемента сети (network element function block, NEF)
- рабочей станции (workstation function block, WSF)
- преобразования (transformation function block, TF)

## Slide 23
Опорные точки
Опорные точки (reference point) — описание требований к интерфейсам TMN:
  отражают суть взаимодействия между функциональными блоками;
  позволяют определить все возможные функции, которые данный функциональный блок запрашивает у других блоков

## Slide 24
Расшифровка интерфейсов
f — связь рабочих станций с системами поддержки функционирования и посредниками (медиаторами).
х — для взаимодействия систем с системами поддержки функционирования других сетей TMN.
qx — взаимодействие сетевых элементов, систем поддержки функционирования, посредников (медиаторов) и Q-адаптеров через сеть ПД.

## Slide 25
Расшифровка интерфейсов (часть 2)
q3 — служит для стыка с сетью ПД систем поддержки функционирования, посредников Q-адаптеров и сетевых элементов со встроенными функциями посредника.
Интерфейсы TMN представляют собой формально определенный набор протоколов, процедур, форматов сообщений и семантики, используемых для передачи информации с использованием свойств управления в рамках объектно-ориентированной системы.

## Slide 26
Функциональные блоки и опорные точки
 | NEF | OSF | TF | WSF | не TMN
NEF |  | q | q |  | 
OSF | q | q, x | q | f | 
TF | q | q | q | f | m
WSF |  | f | f |  | g
не TMN |  |  | m | g | 
x-интерфейс применяется, когда OSF находятся в разных функциональных блоках

## Slide 27
Физическая архитектура
Элемент сети (или сетевой элемент), NE
Устройство медиатора (Mediation Device, MD)
Q-Адаптер (QA)
Операционная система, OS
Рабочая станция, WS
Сеть передачи данных, DCN

## Slide 28
Связь функциональной и физической

## Slide 29
Информационная архитектура

## Slide 30
Логическая архитектура

## Slide 31
Логическая архитектура (подробнее)
Уровень управления бизнесом – отвечает за управление компанией связи. Проектирование сети, планирование развития, бюджетирование, взаимодействие с поставщиками
Уровень управления услугами связи – управляет аспектами, непосредственно касающимися потребительских свойств услуг (контроль качества, учёт объёма использования, тарификация, назначение сетевых адресов и номеров абонентских устройств)

## Slide 32
Уровень управления сетью – осуществляет функции управления, касающиеся взаимодействия между многими различными видами телекоммуникационного оборудования (создание информационной модели сети, поддержка QoS, поддержка и модификация таблиц маршрутизации, мониторинг загрузки, динамическое управление трафиком). Формирует представление о сети в целом, базируясь на данных об отдельных сетевых элементах, полученных по интерфейсу q3 с уровня управления элементами.
Логическая архитектура (подробнее)

## Slide 33
Логическая архитектура (подробнее)
Уровень элемента сети – телекоммуникационное оборудование с функционирующей программой-агентом
Уровень управления элементом сети – адаптация вендоро-зависимых функций оборудования (обнаружение ошибок, измерение мощности, измерение задействованных ресурсов оборудования, регистрация статистики и т.п.)

## Slide 34
Работы на каждом из уровней

## Slide 35
Управление качеством работы
Управление качеством работы — контроль и поддержание на требуемом уровне основных характеристик сети:
  сбор, обработка, регистрация, хранение, отображение статистических данных о работе сети и ее элементов;
  выявление тенденций в их поведении;
  предупреждение о возможных нарушениях в работе.

## Slide 36
Устранение неисправностей
Управление устранением неисправностей:
  обнаружение неисправностей в сети;
  определение местоположения неисправностей; регистрация неисправностей;
  доведение соответствующей информации до обслуживающего персонала;
  выдача рекомендаций по устранению неисправностей.

## Slide 37
Управление конфигурацией
Управление конфигурацией:
  инвентаризация сетевых элементов (их типы, местонахождение, идентификаторы и т. п.);
  включение элементов в работу;
  конфигурирование и вывод из работы сетевых элементов;
  установление и изменение физических соединений между элементами.

## Slide 38
Управление безопасностью
Управление безопасностью — необходимо для защиты сети от несанкционированного доступа.
  ограничение доступа посредством паролей;
  выдача сигналов тревоги при попытках несанкционированного доступа
  отключение нежелательных пользователей
  криптографическая защита информации.

## Slide 39
Управление расчётами
Управление расчётами:
  контроль над степенью использования сетевых ресурсов
  поддержка функций по начислению оплаты за использование сетевых ресурсов

## Slide 40
Критика концепции TMN
Теория, а не практика. На стадии формирования (1988), большинство ее ключевых составляющих (языки, протоколы, детальные информационные модели) не были широко используемы в телекоме.
С технической точки зрения не проработана настолько, чтобы считаться законченным стандартом, который можно было бы реализовать на практике.

## Slide 41
Критика концепции TMN (часть 2)
Рекомендации имеют довольно сложный для интерпретации формальный язык написания с большим количеством перекрестных ссылок, что затрудняет их изучение.
Основные правила построения описаны наборами рекомендаций, которые разрабатывались в разное время разными специалистами. Получить общее "смысловое поле" сложно.

## Slide 42
Критика концепции TMN (часть 3)
Задачи управления телекоммуникационными сетями с точки зрения реального бизнеса освещена настолько абстрактно, что многие технологические решения становятся просто ненужными.
Считается, что протокольные стеки Q-интерфейса слишком "перегружены", в ряде случаев стандартизированы абстрактно, что приводит к разным интерпретациям разными разработчиками.

## Slide 43
Критика концепции TMN (часть 4)
Наличие новых, более рентабельных, надежных и популярных коммерческих технологий, предоставляющих новые средства реализации интерфейсов, ослабляют позиции TMN.
Ощутимо медленное развитие, изменение и детализация TMN в соответствии с изменениями, происходящими в области компьютерной и телекоммуникационной индустрии.

## Slide 44
TO BE…
…CONTINUED