## Slide 1: Безопасность AstraLinux
Лекция на тему
«Аппаратное обеспечение и ядро LINUX»

## Slide 2
Программа BIOS помимо управления начальной загрузкой ПК позволяет устанавливать или проверять некоторые параметры его конфигурации: проверку установленных устройств, таких как:
RAM.
Жесткий диск.
Оптический привод.
Клавиатура.
Сетевые платы.
И др.
Настройка параметров BIOS

## Slide 3
Пространство пользователя
  Библиотека системных вызовов (glibc)
Пространство ядра
  Пакет поддержки аппаратной платформы BSP (Board Support Package)
Архитектура ядра Linux

## Slide 4
Ядро Linux можно рассматривать как монолитное целое, поскольку все базовые сервисы собраны в ядре системы.
На более детальных уровнях ядро можно подразделить на множество различных подсистем.
Главный аспект Linux - это ее переносимость.
Ядро Linux можно собрать для огромного количества разных процессоров и платформ, имеющих разные архитектурные ограничения и потребности.
Свойства ядра Linux

## Slide 5
Основные подсистемы ядра Linux

## Slide 6
Интерфейс системных вызовов (SCI) - это тонкий уровень, предоставляющий средства для вызова функций ядра из пространства пользователя.
Может быть архитектурно зависимым, даже в пределах одного процессорного семейства.
Представляет собой службу мультиплексирования и демультиплексирования вызова функций.
Реализация SCI находится в ./linux/kernel, а архитектурно-зависимая часть - в ./linux/arch.
Интерфейс системных вызовов

## Slide 7
Потоки соответствуют отдельным виртуализованным объектам процессора (код потока, данные, стек, процессорные регистры).
Ядро предоставляет интерфейс (API) через SCI для создания нового процесса.
В ядре реализован алгоритм планировщика, время работы которого не зависит от числа потоков, претендующих на ресурсы процессора.
Управление процессами
В ядре все процессы называются потоками (threads).

## Slide 8
Память организуется в виде т.н. страниц(в большинстве архитектур размером 4 КБ).
Ядро предоставляет абстракции над этими буферами. (механизм распределения slab allocator)
Этот механизм размещает структуры внутри буферов, следя за тем, какие страницы полны, какие частично заполнены и какие пусты.
Страницы можно удалять из памяти и переносить на диск, этот процесс называется подкачкой.
Управление памятью

## Slide 9
На верхнем уровне VFS располагается единая API-абстракция функций (запись, чтение и т.д).
На нижнем уровне VFS находятся абстракции файловых систем.
Виртуальная файловая система

## Slide 10
Сетевой стек по своей конструкции имеет многоуровневую архитектуру, повторяющую структуру самих протоколов.
Сетевой стек
Выше TCP находится уровень сокетов, вызываемый через SCI.
Уровень сокетов представляет собой стандартный API к сетевой подсистеме.

## Slide 11
Подавляющее большинство исходного кода ядра Linux приходится на драйверы устройств.
В дереве исходных кодов Linux имеется подкаталог драйверов, а так же имеются подкаталоги для различных типов поддерживаемых устройств, таких как Bluetooth, I2C, последовательные порты и т.д.
Драйверы устройств

## Slide 12
Подкаталоге ./linux/arch находится архитектурно-зависимая часть исходного кода ядра
Все эти каталоги в совокупности образуют BSP (Board Support Package).
Для каждой архитектуры содержит ряд вложенных подкаталогов, относящихся к конкретным аспектам ядра, таким как загрузка, ядро, управление памятью и т.д.
Архитектурно-зависимый код

## Slide 13
Программа BIOS помимо управления начальной загрузкой ПК позволяет устанавливать или проверять некоторые параметры его конфигурации: проверку установленных устройств, таких как:
RAM.
Жесткий диск.
Оптический привод.
Клавиатура.
Сетевые платы.
И др.
Каталог /proc

## Slide 14
Информацию о работающей системе ядро отображает в файлах, находящихся в каталоге /proc.
Файловая система /proc является «псевдо-файловой» (виртуальной) системой.
В файле /proc/ioports содержится информация о доступных портах ввода/вывода.
Информация о прерываниях хранится в /proc/interrupts.
Информация об используемых каналах DMA (Direct Memory Access) хранится в /proc/dma.
И т.д.
Каталог /proc

## Slide 15
Существует две версии базового ядра Linux:
  zImage (до 508 Кб).
  bzImage (до 2.5 Мб).
В настоящее время, как правило, в дистрибутивах Linux используется ядро формата bzImage.
В каталоге /boot базовое ядро часто переименовывается в vmlinuz.
Как правило, файл vmlinuz является символьной ссылкой на файл с полным именем ядра, включающим номер версии.
Файлы ядра Linux

## Slide 16
Модули предоставляют одну или несколько функций:
поддержка специфических типов оборудования (Device drivers);
предоставление необязательной возможности чтения и/или записи специфической файловой системы (File system drivers);
модули могут добавлять или изменять системные службы (System calls);
реализация соответствующих сетевых протоколов (Network drivers);
анализ, загрузка исполняемых дополнительных форматов (Executable loaders).
Модули ядра

## Slide 17
Для просмотра модулей, служит команда lsmod. Непосредственно модули и связанная с ними информация хранятся в каталоге /lib/modules/<kernel-release>.
Для загрузки модуля в ядро предназначены команды insmod и modprobe.
Для команды insmod вы должны указать полный путь к файлу модуля.
Например:
insmod /lib/modules/2.6.18-92.1.18.el5/kernel/fs/vfat/vfat.ko
Файлы модулей ядра

## Slide 18
Ранее система создавала файлы устройств для всех возможных поддерживаемых устройств, что приводило к огромному количеству файлов в каталоге /dev.
В настоящий момент система создаёт файлы устройств лишь для тех устройств, которые она реально использует.
udev служит для создания файлов устройств, а HAL предоставляет необходимую информацию об устройстве.
Правила, в соответствии с которыми создаются устройства, находятся в каталоге /etc/udev/rules.d.
udev и HAL

## Slide 19
Начинается с момента включения питания компьютера и выполнения процедуры самотестирования POST (Power-On Self Test).
После выполнения процедуры самотестирования, управление передаётся загрузчику BIOS.
Если жёсткий диск, то первый сектор имеет специальное название – MBR (Master Boot Record).
Вторая ступень загрузчика представляет собой обычный файл.
Загрузка операционной системы

## Slide 20
Загрузчик GRUB имеет файл настроек, который расположен зачастую в /boot/grub/grub.conf.
Команда grub – небольшая, но мощная оболочка, поддерживающая различные команды для установки GRUB
Загрузчик GRUB

## Slide 21
Уровни выполнения
Уровень | Назначение
0 | Выключение (останов) системы
1 (S) | Однопользовательский режим (вход от имени суперпользователя)
2 | Многопользовательский режим без поддержки сетевой файловой системы NFS (другие службы сети запускаются)
3 | Обычный многопользовательский режим (Командная строка)
4 | Не используется; Пользователь может создать собственный режим
5 | Обычный многопользовательский режим с запуском графической подсистемы X Window
6 | Перезагрузка операционной системы